Применение фильтра тонкой очистки топлива 7511.1117010 с неразборным сменным 
	фильтром (фильтром-патроном).

№49/2011

«25»июля  2011г

Довести до

Технического директора  (сервис- 
	менеджера)

Начальника 
	цеха

Менеджера по запасным 
	частям

Мастеров 
(бригадиров)

Приемщиков

Технических 
специалистов

сведения:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Тема/проблема:

Применение фильтра тонкой очистки топлива 7511.1117010 с неразборным  сменным  фильтром (фильтром- 
патроном)

Модель:  все

Уважаемые  господа!

Сообщаем  Вам, что  на  двигателях: для 6-ти  цилиндровых  начиная  с  № 90282685 и  для 8-ми  цилиндровых  начиная  с  №90377251  производства  ОАО 
«Автодизель»  размерностью 130х140  всех  модификаций, комплектаций  и  исполнений  устанавливается  фильтр  тонкой  очистки  топлива 7511.1117010 вместо

фильтров  тонкой  очистки: 236-1117010-А4  и 658.1117010-10.

Эскизы  указанных  фильтров  изображены  на  рисунке 1 и 2.

Фильтр 236-1117010-А4 со сменными элементами аннулирован в 2009 году, в  запчасти не  поставляется.

Фильтр 658.1117010-10 со сменными элементами аннулируется, в запчасти не поставляется.

Взаимозаменяемость ФТОТ 7511.1117010 сохранена при  использовании  новых  топливных  трубок в соответствии с таблицами 1 и 2.

2

Таблица1-Таблица деталей необходимых при  замене фильтра: 236-1117010-А4 на фильтр 7511.1117010

Наименование  детали

До  изменения

(под  фильтр 236-1117010-А4)

После  изменения

(под  фильтр 7511.1117010)

Взаимозаменяемость

Обозначение

Кол-во

Обозначение

Кол-во

Фильтр  тонкой  очистки  топлива      236-1117010-А4                           1

Кольцо  уплотнительное                   236-1117032                                1

Нарушена,

1

очистки  топлива

1

3.  Т6103  по  ТУ 
BY500218629.029-2010

1

Трубка

236-1104384-В                         1             
	8.9175

Фитинг  поворотный 
	двухярусный F1520M16x1,5-

M14x1,5-S02

1

1

236-1104384-Г                     1                                                                                   1

236-1104422-Г                     1                                                                                   1

236-1104426-Г                     1                                                                                   1

238-1104422-Д                    1                                                                                    1

236НЕ-1104384                   1

236НЕ-1104422                   1

Трубка

236НЕ-1104426                   1

238БМ-1104384                   1

238БМ-1104422                   1

238БМ-1104426                   1

Сохранена

236НЕ2-1104422-А              1

236НЕ2-1104426                 1

3

Рисунок  –  1.

236-1117010-А4

7511.1117010

4

Таблица 2 Таблица деталей необходимых при замене фильтра: 658.1117010-10 на фильтр 7511.1117010

Наименование  детали

До  изменения

(под  фильтр 658.1117010-10)

После  изменения

(под  фильтр 7511.1117010)

Взаимозаменяемость

Обозначение

Кол-во

Обозначение

Кол-во

Фильтр  тонкой  очистки  топлива      658.1117010-10

1            7511.1117010

1

Сохранена  при 
использовании  с  другими

трубками

Кольцо  уплотнительное

Кольцо 118-124-36- 
2-1

ГОСТ 18829-73

1

Фильтр  сменный  для  топлива:    
1.   ФТ 047.1117010 по  ТУ

4571.090.002320058-2005

1

Нарушена,

Элемент  фильтрующий  тонкой       840.1117039-01

очистки  топлива

1

3.  Т6103  по  ТУ 
BY500218629.029-2010

1

Трубка

236-1104384-Е

1            236-1104384-Ж                                           1

236-1104430

наконечник 
310236-П29

Болт  М14х1,5- 
6gx48

8.9175

Фитинг  поворотный 
двухярусный F1520M16x1,5-

M14x1,5-S02

1

1

236-1104384-Е                     1                                                                                    1

236-1104422-Е                     1                                                                                    1

236-1104426-Е                     1                                                                                    1

238-1104422-Д                    1                                                                                    1

236НЕ2-1104384-Г              1

236НЕ2-1104422-Г              1

Трубка

236НЕ2-1104426-Г              1

6561.1104384                      1

6581.1104422-20                 1

6581.1104426-20                 1

Сохранена

6561.1104422-20                 1

6561.1104426-20                 1

5

Рисунок  -  2.

658.1117010-10

7511.1117010

6

# Text boxes

Рынки  сбыта:  все

7511.1117010                                           1

Элемент  фильтрующий  тонкой       236-1117038

Сохранена  при 
использовании  с  другими

трубками

1

2.  WDK940/1

Фильтр  сменный  для  топлива:    
1.  ФТ 047.1117010 по  ТУ

4571.090.002320058-2005

использовать 
один  из  вариантов

236-1104384-Ж                                         1

236-1104384-Ж

236-1104422-Ж

236-1104426-Ж

236-1104422-Ж

236НЕ-1104384-40                                    1

236НЕ2-1104422-40                                  1

Сохранена

236НЕ2-1104426-40                                  1

6581.1104384-40                                       1

6581.1104422-40                                       1

6581.1104426-40                                       1

6562.1104422-40                                       1

6562.1104426-40                                       1

1

2.

WDK940/1

использовать 
один  из  вариантов

236-1104384-Ж

236-1104422-Ж

236-1104426-Ж

236-1104422-Ж

236НЕ2-1104384-40                                  1

236НЕ2-1104422-40                                  1

Сохранена

236НЕ2-1104426-40                                  1

6581.1104384-40                                      1

6581.1104422-40                                       1

6581.1104426-40                                       1

6562.1104422-40                                       1

6562.1104426-40                                       1