Тема:  Применение фильтра тонкой очистки топлива 
	увеличенной грязеёмкости на двигателях ЯМЗ

№35/2010

12  апреля  2010

Технического  директора

Начальника   Менеджера  по

Мастеров

Приемщи  Технических

Довести  до

сведения:

(сервис    менеджера)

*

цеха

*

запасным  частям

*

(бригадиров)

*

ков

*

специалистов

*

Тема/проблема:

Тема:  Применение  фильтра  тонкой  очистки  топлива  увеличенной  грязеёмкости.

Модель:

Все  двигатели  размерностью  130х140

Все

Составитель:

Группа  технической  поддержки  сервиса

Уважаемые  партнеры!

Сообщаем  Вам,  что  с  01.12.2009  года  на  двигателях  производства  ОАО  «Автодизель»  размерностью  130х140  всех  модификаций  и 
исполнений,  устанавливается  фильтр  тонкой  очистки  топлива  увеличенной  грязеёмкости  658.1117010-10  вместо  фильтра  236-1117010-А4.

поставляется. 
Взаимозаменяемость   ФТОТ   658.1117010-10   сохранена   при   использовании   новых   трубок   в   соответствии   с   Таблицей   1,   при   этом

уплотнительные  шайбы  остались  прежними  312326-П29.  Эскиз  трубок  на  рисунке  2.

Таблица  1-  Таблица  деталей,  необходимых  при  замене  фильтра  236-1117010-А4  на  658.1117010-10

Наименование

До  изменения

(под  фильтр  236-1117010-А4)

После  изменения

(под  фильтр  658.1117010-10)

Взаимозаменяе

детали

Обозначение

Кол-во

Обозначение

Кол-во

мость

Трубка

236-1104384-В

1

236-1104384-Е

1

Сохранена

2

отводящая 
сборе

в

Наконечник

236-1104430

310236-П29

Болт  М14х1,5-6gх48

1

1

236-1104384-Г

1

236-1104384-Е

1

236НЕ-1104384

1

236НЕ2-1104386-Г

1

238БМ-1104384

1

6561.1104384

1

Трубка 
отводящая  от

насоса 
топливоподк

ачивающего

238БМ-1104422

236-1104422-Д

236-1104422-Г

236НЕ-1104422

236НЕ2-1104422-А

1

1

1

1

1

6581.1104422-20

236-1104422-Е

236-1104422-Е

236НЕ2-1104422-Г

6561.1104422-20

1

1

1

1

1

236-1104426-Г

1

236-1104426-Е

1

Трубка 
подводящая

в  сборе

236НЕ-1104426

238БМ-1104426

1

1

236НЕ-1104426-Г

6581.1104426-20

1

1

236НЕ2-1104426

1

6561.1104426-20

1

Кольцо

236-1117032

1

118-124-36-2-1

1

Элемент 
фильтрующи

тонкой 
очистки 
топлива

236-1117038

1

840.1117039-01

1

Нарушена

3

236-1117010-А4

658.1117010-10

Рисунок 1 Эскизы фильтров

4

Рисунок 2 Эскиз трубок топливного насоса

# Text boxes

запчасти    не

в

1.    Фильтр    236-1117010-А4    с    01.12.2009г.

Рисунке

изображены    на

Эскизы    указанных    фильтров

Рынки  сбыта:

й