Информационный  бюллетень  №159

Опрессовка элемента теплопередающего жидкостно-масляного теплообменника двигателей

семейства ЯМЗ-530

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 2 ноября 2015

Опрессовка  элемента  теплопередающего  жидкостно-масляного

теплообменника  двигателей  семейства  ЯМЗ-530

Довести  до

сведения:

Технического  директора

(сервис-менеджера)

Начальника

цеха

Менеджера  по

запасным

частям

Мастеров

(бригадиров)

Приемщиков

Технических

специалистов

Тема/проблема:

Опрессовка  элемента  теплопередающего  жидкостно-масляного  теплообменника  двигателей  семейства  ЯМЗ-530

Модель:

Двигатели  семейства  ЯМЗ-530

Уважаемые коллеги!

Для определения герметичности элемента теплопередающего двигателей семейства ЯМЗ-530

следует выполнить следующие работы:

Порядок выполнения работ:

1. Демонтировать элемент теплопередающий из сервисного модуля и промыть в чистом дизельном

топливе. Протереть и обдуть.

2. Осмотреть секции элемента на трещины, повреждения и разрушения. Повреждения фиксировать

фото. Если видимых повреждений элемента нет или повреждения нельзя отнести к нарушающим

герметичность, то следует приступить к работе опрессовки полости элемента.

3. На фланцы теплопередающего элемента установить заглушки через резиновые прокладки и закрепить

винтами. Одна глухая, другая со штуцером для подвода сжатого воздуха. Заглушки и прокладки

изготовить самостоятельно по форме повторяющей контур фланца теплообменника см. рис. 1. Длину

винтов для фланцев подобрать исходя из глубины резьбовых отверстий элемента (затянутый винт не

должен стержнем упираться в дно отверстия и вворачиваться в отверстие не менее 4-х витков) рис. 2.

Момент затяжки винтов – до герметизации, но не более 15 Н·м.

4. Подсоединить к штуцеру шланг сжатого воздуха. Давление в сети 4…6 бар.

5. Подать сжатый воздух, опустить элемент в ёмкость с горячей водой 70…80 С.

2

Опрессовка элемента теплопередающего жидкостно-масляного теплообменника

двигателей семейства ЯМЗ-530

6. Визуально наблюдать места утечек сжатого воздуха. Пропуск воздуха фиксировать на фото.

7. При наличии утечек воздуха элемент признать негерметичным.

8. Демонтировать технологические заглушки. Элемент обдуть сжатым воздухом и прикрепить бирку.

Выполнить фото элемента с биркой (текст на бирке должен быть виден).

Рис.  1

Рис.  2

3

# Text boxes

о