Информационный  бюллетень  №161

Аннулирование комплекта поршневых колец 236-1004002-А4

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 11 ноября 2015 г.

Аннулирование комплекта поршневых колец 236-1004002-А4

Довести  до

сведения:

Технического  директора

(сервис-менеджера)

Начальника

цеха

Менеджера  по

запасным

частям

Мастеров

(бригадиров)

Приемщиков

Технических

специалистов

Тема/проблема:

Аннулирование  комплекта  поршневых  колец  236-1004002-А4

Модель:

ЯМЗ  V6,V8,V12  евро-0,  евро-1

Уважаемые коллеги!

С ноября 2014 года двигатели производства ОАО «Автодизель» V6,V8,V12 евро-0, евро-1

комплектуются только фосфатированными гильзами и комплектом поршневых колец 236-131Т.

Нефосфатированные гильзы и комплекты поршневых колец 236-1004002-А4

аннулированы из

конструкторской документации завода.

При ремонте двигателей допускается использовать вместо комплекта поршневых колец 236-

1004002-А4 , комплект поршневых колец 236-131Т

с фосфатированными гильзами: 236-1002021-Б2,

236-1002021-А5, 240-1002021-Б4.

Внимание!

Работа поршневых колец 236-131Т

по нефосфатированной гильзе приведет к задиру ЦПГ.

2