Информационный  бюллетень  №170

Применение новой конструкции трубок подвода/отвода ОЖ компрессора пневмотормозов на

двигателях семейства ЯМЗ-530

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 23 мая 2016 г.

Применение новой конструкции трубок подвода/отвода ОЖ компрессора пневмотормозов

на двигателях семейства ЯМЗ-530

Довести  до

сведения:

Технического  директора

(сервис-менеджера)

Начальника

цеха

Менеджера  по

запасным

частям

Мастеров

(бригадиров)

Приемщиков

Технических

специалистов

Тема/проблема:

Применение  новой  конструкции  трубок  подвода/отвода  ОЖ  компрессора  пневмотормозов  на  двигателях

семейства  ЯМЗ-530

Модель:

Семейство  ЯМЗ-530

Уважаемые коллеги!

Применение трубок подвода отвода/подвода ОЖ: 5340.3509279-40, 5340.3509287-40,

5344.3509287-20, 536.3509279-20, 536.3509287-20,

взамен трубок: 5340.3509278-30, 5340.3509280-30, 5344.3509280-10, 536.3509278-10,

536.3509278-20, 536.3509280-10, 536.3509280-20.

Вместо муфты 314816-П применена муфта 8.9763 и гайка 314744-П29 см. таблица 1.

2

Применение новой конструкции трубок подвода/отвода ОЖ компрессора пневмотормозов

на двигателях семейства ЯМЗ-530

Таблица 1.

До  изменения  (рис.  1)

После  изменения  (рис.  2)

Взаимозаменяемость

Наименование

Обозначение

Кол-во

Поставка  в

Наименование

Обозначение

Кол-во

зап.  части

Трубка  подвода

ОЖ

5340.3509278-30

1

не

поставляется

Трубка  подвода

ОЖ

5340.3509279-40

1

-

-

-

-

Гайка

314744-П29

2

Сохранена

-

-

-

-

Муфта

8.9763

2

комплектно

Трубка  отвода

ОЖ

5340.3509280-30

1

не

поставляется

Трубка  отвода

ОЖ

5340.3509287-40

1

-

-

-

-

Гайка

314744-П29

2

Сохранена

-

-

-

-

Муфта

8.9763

2

комплектно

Трубка  отвода

ОЖ

5344.3509280-10

1

не

поставляется

Трубка  отвода

ОЖ

5344.3509287-20

-

-

-

-

Гайка

314744-П29

2

Сохранена

комплектно

-

-

-

-

Муфта

8.9763

2

Трубка  подвода

ОЖ

536.3509278-10

536.3509278-20

1

не

поставляется

Трубка  подвода

ОЖ

536.3509279-20

1

-

-

-

-

Гайка

314744-П29

2

Сохранена

комплектно

-

-

-

-

Муфта

8.9763

2

Трубка  отвода

ОЖ

536.3509280-10

536.3509280-20

1

не

поставляется

Трубка  отвода

ОЖ

536.3509287-20

1

-

-

-

-

Гайка

314744-П29

2

Сохранена

комплектно

-

-

-

-

Муфта

8.9763

2

3

Применение новой конструкции трубок подвода/отвода ОЖ компрессора пневмотормозов

на двигателях семейства ЯМЗ-530

До изменения                                                                          После изменения

Рис.  1

Рис.  2

4