Информационный  бюллетень  №179

Применение турбокомпрессоров К-36-97-28 (8.9922) и К-36-97-14  (8.8658)

производства  «CZ-Turbo»  как  альтернатива  турбокомпрессорам  ТКР-90-23  (8.9407)  и

ТКР-90  (8.8680)  производства  АО  НПО  «Турботехника»  на  двигателях  производства

ПАО  «Автодизель»

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 16 августа 2016 г.

Применение  турбокомпрессоров  К-36-97-28  (8.9922)  и  К-36-97-14  (8.8658)  производства  «CZ-Turbo»  как

альтернатива  турбокомпрессорам  ТКР-90-23  (8.9407)  и  ТКР-90  (8.8680)  производства  АО  НПО  «Турботехника»  на

двигателях  производства  ПАО  «Автодизель»

Довести  до

сведения:

Технического  директора

(сервис-менеджера)

Начальника

цеха

Менеджера  по

запасным

частям

Мастеров

(бригадиров)

Приемщиков

Технических

специалистов

Применение  турбокомпрессоров  К-36-97-28  (8.9922)  и  К-36-97-14  (8.8658)  производства  «CZ-Turbo»  как  альтернатива

Тема/проблема:

турбокомпрессорам  ТКР-90-23  (8.9407)  и  ТКР-90  (8.8680)  производства  АО  НПО  «Турботехника»  на  двигателях

производства  ПАО  «Автодизель»

Модель:

ЯМЗ-236НД-3,-4,  ЯМЗ-236НД2,  -1,  ЯМЗ-236Н-3,-4,  ЯМЗ-236Б-4,  -5,  ЯМЗ-236БК-4,-7,  ЯМЗ-236БЕ2-29,-32

Уважаемые  коллеги!

С  июня  2016  года  на  двигателях  ЯМЗ-236НД-3,-4,  ЯМЗ-236НД2,  -1,  ЯМЗ-236Н-3,-4,  ЯМЗ-236Б-4,  -5,  ЯМЗ-

236БК-4,-7,  ЯМЗ-236БЕ2-29,-32  производства  ПАО  «Автодизель»  применяются  турбокомпрессоры  производства  «CZ-Turbo»

Чехия,  как  альтернатива  турбокомпрессорам  производства  АО  НПО  «Турботехника».

Таблица  1.  Турбокомпрессор  К-36-97-28  (8.9922)  и  ТКР-90-23  (8.9407).

Двигатель  с

Двигатель  с

турбокомпрессором

турбокомпрессором

Наименование

производства

производства  АО  НПО

Кол.

Взаимозаменяемость

Применяемость

«CZ-Turbo»

«Турботехника»

Обозначение

Обозначение

Турбокомпрессор

К-36-97-28  (8.9922)

ТКР-90-23  (8.9407)

1

Взаимозаменяемы  в  комплекте

с  трубками  и  заглушкой  *

236НД

Трубка  подвода  масла

236НД2-1118220-Б

236НД2-1118220

1

не  сохранена

ЯМЗ-236НД-4,

ЯМЗ-236НД2,

Трубка  слива  масла

236Н-1118340

236Н-1118340-В

1

не  сохранена

ЯМЗ-236НД2-1

Заглушка

313878-П

313872-П

1

не  сохранена

*  Турбокомпрессор  К-36-97-28  (8.9922)  совместно  с  трубками  236НД2-1118220-Б  и  236Н-1118340  и  заглушкой  313878-П

взаимозаменяем    с  ТКР-90-23  (8.9407)  совместно  с  трубками  236НД2-1118220  и  236Н-1118340-В  и  заглушкой  313872-П

2

Применение  турбокомпрессоров  К-36-97-28  (8.9922)  и  К-36-97-14  (8.8658)  производства  «CZ-Turbo»  как

альтернатива  турбокомпрессорам  ТКР-90-23  (8.9407)  и  ТКР-90  (8.8680)  производства  АО  НПО  «Турботехника»

на  двигателях  производства  ПАО  «Автодизель»

Таблица  2.  Турбокомпрессор  К36-97-14  (8.8658)  и  ТКР-90  (8.8680).

Двигатель  с

Двигатель  с

турбокомпрессором

турбокомпрессором

Наименование

производства

производства  АО  НПО

Кол.

Взаимозаменяемость

Применяемость

«CZ-Turbo»

«Турботехника»

Обозначение

Обозначение

Турбокомпрессор

К-36-97-14  (8.8658)

ТКР-90  (8.8680)

1

Взаимозаменяемы  в  комплекте

с  трубками  и  заглушкой  *

236Н

ЯМЗ-236Б-4,-5,

Трубка  подвода  масла

236НД2-1118220-Б

236НД2-1118220

1

не  сохранена

ЯМЗ-236БК-4,-7,

ЯМЗ-236БЕ2-29,-32

Трубка  слива  масла

236Н-1118340

236Н-1118340-В

1

не  сохранена

Заглушка

313878-П

313872-П

1

не  сохранена

*  Турбокомпрессор  К-36-97-14  (8.8658)  совместно  с  трубками  236НД2-1118220-Б  и  236Н-1118340    и  заглушкой  313878-П

взаимозаменяем    с  ТКР-90  (8.8680)  совместно  с  трубками  236НД2-1118220  и  236Н-1118340-В  и  заглушкой  313872-П

3

# Text boxes

ЯМЗ

-

-

3,

ЯМЗ

-

-

3,

-

4,