Информационный  бюллетень  №185

Применение рукава подвода масла к компрессору пневмотормозов 536.3509259,

Взамен трубки подвода масла 236-1111614

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 25 ноября 2016 г.

Применение рукава подвода масла к компрессору пневмотормозов 536.3509259, взамен

трубки подвода масла 236-1111614

Довести  до

сведения:

Технического  директора

(сервис-менеджера)

Начальника

цеха

Менеджера  по

запасным

частям

Мастеров

(бригадиров)

Приемщиков

Технических

специалистов

Тема/проблема:

Применение  рукава  подвода  масла  к  компрессору  пневмотормозов  536.3509259,  взамен  трубки  подвода  масла  236-

1111614

Модель:

Семейство  ЯМЗ-530

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с целью исключения дефекта по перетиранию трубки подвода масла к

компрессору пневматического тормоза, двигатели семейства ЯМЗ-530 комплектуются рукавом подвода

масла 536.3509259, взамен трубки подвода масла 236-1111614.

Двигатели с рукавом подвода масла 536.3509259 выпускаются с 1 ноября 2016 года с

номера G0034818.

Рукав подвода масла 536.3509259 взаимозаменяем с трубкой подвода масла 236-1111614.

Рис. 1. Рукав подвода масла 536.3509259

2