Попадание топлива в масло на двигателях ЯМЗ.  Диагностика и методы устранения

№8/2008

27  февраля  2009

Довести до 
сведения:

Технического директора (сервис   
	менеджера)

*

Начальника 
	цеха

*

Менеджера по запасным 
	частям

*

Мастеров 
(бригадиров)

*

Приемщиков

Технических 
специалистов

Тема/проблема:

Попадание  топлива  в  масло.  Диагностика  и  методы  устранения

Модель: Все двигатели ЯМЗ

Рынки  сбыта:

Все

При  эксплуатации  двигателей  ЯМЗ,  особенно  с  экологическими  показателями  Евро-2  и  Евро-3  отмечаются  случаи  попадания 
топлива  в  систему  смазки.

Внешние  признаки.

1.1.  При  ежедневном  техническом  обслуживании  отмечается  повышение  уровня  масла  в  картере  масляном  при  одновременном 
уменьшении  вязкости  (масло  разжижается).  Разжиженное  масло  приобретает  другой  запах,  аналогичный  запаху  дизельного  топлива.

1.2.  Если  с  повышением  уровня  масла  при  эксплуатации  двигателей  снижается  их  мощность,  отмечается  неравномерная  работа 
двигателя  -    двигатель  «троит»,  это  свидетельствует  о  неисправности  форсунок  (одна  или  две  форсунки  «льют»).  При  этом  несгоревшее

топливо  попадает  в  полость  картера  масляного.

Поиск  неисправности  и  метода  устранения  осуществляется  в  следующем  порядке:

1.  Форсунки.

2

Если  после  проведения  работ  по  названым  выше  пунктам  уровень  масла  в  масленом  картере  не  повышается,  и  двигатель  работает 
без  отклонений  считать  дефект  устраненным.

1.2.  После  запуска  двигателя  не  отмечается  перебоев  в  его  работе  и  двигатель  не  «троит»,  то  проводятся  следующие  работы:

1.2.1.  Заглушить  двигатель,  снять  крышки  головок,  удалить  масло  с  деталей  соединений  трубок  высокого  и  низкого  давления,  с 
трубок  низкого  давления.

1.2.2.  Запустить  двигатель,  соблюдая  правила  техники  безопасности.  Проверить  наличие  смеси  топлива  с  маслом  в  полостях 
стаканов   форсунок   с   помощью   щупа   (смотри   рисунок   1).   Наличие   смеси   топлива   в   полости   стакана   форсунки   свидетельствует   о

негерметичности  соединения  корпуса  форсунки  с  распылителем.

1.2.3.  Устранить  негерметичность  методом  подтяжки  соединений  трубопроводов  или  же  подтяжкой  гаек  крепления  распылителей 
форсунок  после  их  снятия.

1.2.4.  При  наличии  топлива  только  в  полостях  стаканов  форсунок,  форсунки  демонтировать  и  проверить  на  герметичность.

1.2.5.   Проверку   герметичности   форсунки   производить   подводом   топлива   с   давлением   в   пределах   280-290   кгс/см  ,   при   этом 
выделении  топлива  из  под  гайки  распылителя  не  допускается.  Особое  внимание  обратить  на  герметичность  стенки  между  полостью

пружины  и  каналом  подвода  топлива  к  распылителю  в  корпусе  форсунки.  При  негерметичности  указанной  стенки  отмечается  большое 
выделение  топлива  из  отверстия  форсунки  под  дренажную  трубку.

2.  Топливопроводы  высокого  давления  и  их  соединения  непосредственно  с  форсунками  или  со  штуцерами  форсунок  в 
зависимости  от  применяемых  конструкций  форсунок,  топливопроводы      низкого  давления  (дренажные    трубки),  их  соединения  с

форсунками  и  головкой  цилиндров  двигателя.

Диагностика  и  методы  устранения:

2.2.  Запустить  двигатель  без  установленных  крышек  головок  цилиндров. 
2.2.1.  Произвести  осмотр  соединений  трубок  высокого  и  низкого  давления.

2.2.2.  Течь  топлива  устранить  методом  подтяжки  соединений  или  замены  деталей.

2.2.3.    При  отсутствии  признаков  течи  топлива  заглушить  двигатель  и  установить  крышки  головок  цилиндров. 
2.2.5.  Заменить  масло  в  картере  масляном.

3

Рисунок  1.  Установка  форсунки.

3.  Топливный  насос  высокого  давления  и  топливоподкачивающий  насос.

Диагностика  и  методы  устранения:

3.1.  При  отсутствии  топлива  в  местах  по  пункту  1.2.2  считать  источником  попадания  топлива  ТНВД  с  топливоподкачивающим 
насосом.

3.2  Для  подтверждения  негерметичности  ТНВД  с  топливоподкачивающим  насосом,  следует  заменить  масло  в  масленом  картере 
двигателя.  Заглушить  трубки  подвода  и  отвода  масла  к  ТНВД,  при  этом,  до  момента  заглушения  трубок  отвода  масла,  течи  из  него  не

должно  быть.

3.3  После  работ  по  пункту  3.2,  запустить  двигатель  и  прогреть  до  рабочей  температуры.  Снять  заглушку  штуцера  трубки  отвода 
масла  из  топливного  насоса,  при  этом  подтверждением  негерметичности  ТНВД  и  ТПН  будет  наличие  течи  смеси  масла  в  момент  снятия

заглушки  с  названной  трубки.

3.4  Указанный  ТНВД  необходимо  снять  с  двигателя,  отремонтировать  или  заменить.  При  ремонте  ТНВД  необходимо  оценить 
состояние   уплотнительных   колец,   позиции   10,11   (см.   рисунок   2).   При   наличии   внешних   дефектов   (срезов,   разрывов   и   т.п.)   кольца

подлежат  обязательной  замене.  После  ремонта  ТНВД  проверить  его  герметичность  перед  регулировкой.

Проверку  на  герметичность  производить  в  соответствии  с  требованиями  руководства  по  эксплуатации  7511.3902150-01РЭ  издание

2007г.

3.5  При  проверке  герметичности  ТПН  особое  внимание  обратить  на  герметичность  соединения  штока  толкателя  (позиция  7)  с 
втулкой  (позиция  6).

3.6  После  установки  отремонтированного  или  замененного  ТНВД  проверить  работу  двигателя.  При  отсутствии  повышения  уровня 
масла  в  масленом  картере,  считать  дефект  устраненным.

5

1  –  корпус  топливного  насоса;  2  -    вал  кулачковый;  3  –  толкатель 
плунжера  в  сборе;  4-  тарелка  пружины  толкателя  нижняя;  5-

пружина  толкателя;  6  –  пробка;  7  –  кольцо  пружинное;  8  –  втулка 
поворотная;  9  –  рейка  топливного  насоса;  10,  11,  20  –  кольцо

уплотнительное;  12  –  плунжер;  13  –  втулка  плунжера;  14  –  штифт; 
15  –  экран;  16  –  седло  нагнетательного  клапана;  17  –  клапан

нагнетательный;  19  –  шпилька;  21  –  фланец  нажимной;  22  –  корпус 
секции;  23  –  штуцер  топливный  высокого  давления;  24  –  тарелка

верхняя;  25  –  пружина  нагнетательного  клапана;  26  –  упор  клапана; 
27-  гайка;  28,29,30  –  прокладки  регулировочные.

Рисунок  2.  Секция  ТНВД.

1-  корпус  ТПН;  2-  поршень  ТПН;  3  –  пружина  поршня;  4,  20,  26, 
27  –  кольцо  уплотнительное;  5  –  пробка  пружины;  6  –  втулка

штока  толкателя;  7  –  шток  толкателя;  8  –  толкатель  поршня;  9  – 
сухарь  толкателя;  10  –  кольцо  стопорное  толкателя;  11  –  ось

ролика;  12  –  кольцо  запорное;  13  –  ролик  толкателя;  14  –  седло 
клапана;  15  –  клапан  топливного  насоса  (нагнетательный);  16  –

пружина   клапана;   17,  28   –   шайба;   18   –  пробка   клапана;   19  - 
корпус  цилиндра;  21  –  поршень  насоса;  22  –  шток;  23  –  рукоятка;

24  –  колпачок  защитный;  25  –  цилиндр  топливоподкачивающего 
насоса;   29   –   клапан   топливного   насоса   (всасывающий);   30   –

ввертыш;  31  –  прокладка.

Рисунок  3.  Насос  топливоподкачивающий.

7

# Text boxes

Диагностика  и  методы  устранения:

1.1.  Запустить  двигатель  и  прогреть  его  до  температуры  охлаждающей  жидкости  60-80°  С. 
	1.1.1.    В  работе  двигателя  отмечаются  перебои,  двигатель  «троит».  Названные  признаки

при  одновременном  попадании  топлива  в  систему  смазки  свидетельствуют  о  неисправности  одной  или  нескольких  форсунок.                                                                                                                                                                                                                         
	1.1.2.  Для  выявления  неисправной  форсунки,  произвести  демонтаж  всех  форсунок  с  последующей  проверкой  на  стенде.  Порядок

проверки  принять  в  соответствии  с  Руководствами  по  эксплуатации.  Отремонтировать  или  заменить  неисправные  форсунки. 
	1.1.3.  Проверить  работу  двигателя  после  ремонта  или  замены  форсунок.

2

4

6