Замена синхронизаторов производства фирмы «HOERBIGER» (Германия) на

синхронизаторы ОАО «Автодизель» и замена синхронизаторов производства

ОАО «Автодизель» на синхронизаторы фирмы «HOERBIGER» (Германия)

в коробках передач типа ЯМЗ-239

№56/2012

«2»июля 2012г.

Технического  директора  (сервис-

менеджера)

Начальника

цеха

Менеджера  по  запасным

частям

Мастеров

(бригадиров)

Приемщиков

Технических

специалистов

*

*

*

*

*

*

*

*

Тема/проблема:

Тема:

«Автодизель»  и  замена  синхронизаторов  производства  ОАО  «Автодизель»  на  синхронизаторы  фирмы

«HOERBIGER»  (Германия)  в  коробках  передач  типа  ЯМЗ-239

Модель:  КП  ЯМЗ-239  всех  модификаций  и  комплектаций

Рынки  сбыта:  все

Уважаемые  коллеги!

Сообщаем  Вам,  что  в  коробках  передач  ЯМЗ-239-09,  ЯМЗ-239-19,  ЯМЗ-239-12,  ЯМЗ-239-13,  ЯМЗ-239-55,  ЯМЗ-2391-32,  ЯМЗ-2391-43,  ЯМЗ-

2391-29,  ЯМЗ-2393-23,  ЯМЗ-2393-30  установлены  синхронизаторы  фирмы  «HOERBIGER»  (Германия).    Обозначение:  RC30316001  синхронизатор  2-3

передачи;  RC30316002  синхронизатор  4-5  передачи.  Маркируют  коробки  передач  методом  выбивания  в  верхнем  левом  углу  картера.

Внимание!

В  случае  отказа  синхронизаторов  в  коробке  передач  ремонт  следует  выполнять  заменой  синхронизаторов  эдентичной

марки  и  производителя.  В  исключительных  случаях,    возможна  замена  синхронизаторов  фирмы  «HOERBIGER»  (Германия)  на

синхронизаторы  производства  ОАО  «Автодизель»  и  наоборот.  При  гарантийном  ремонте  такую  замену  следует  согласовать  с

УГСО  ООО  «Силовые  агрегаты  -  Группа  ГАЗ».

2

1.1.  При  замене  синхронизатора  2-3  передачи  фирмы  «HOERBIGER»  (Германия)  на  синхронизатор  2-3  передачи  ОАО  «Автодизель»,

заменить  следующее:

1.  синхронизатор  RC30316001  (8.9321)  на  синхронизатор  336.1701151

2.  шестерню  2-ой  передачи  промежуточного  вала  1509.1701050  на  239.1701050-10  (если  КП  с  боковым  отбором  мощности,  то  шестерня  2-ой  передачи  остается

1509.1701050)

3.  шестерню  2-ой  передачи  вторичного  вала  1509.1701127  на  239.1701127-10

4.  сухари  вилки  1509.1702035-2  шт.  на  336.1702035-2  шт.

1.2.  При  замене  синхронизатора  4-5  передачи  фирмы  «HOERBIGER»  (Германия)  на  синхронизатор  4-5  передачи  ОАО  «Автодизель»,

заменить  следующее:

1.  синхронизатор  RC30316002  (8.9322)  на  синхронизатор  239.1701150

2.  шестерню  5-ой  передачи  вторичного  вала  1509.1701132  на  239.1701132-10

3.  сухари  вилки  1509.1702035-2  шт.  на  336.1702035-2  шт.

2.1.  При  замене  синхронизатора  2-3  передачи  ОАО  «Автодизель»  на  синхронизатор  2-3  передачи  фирмы  «HOERBIGER»  (Германия)

заменить  следующее:

1.  синхронизатор  336.1701151  на  синхронизатор  RC30316001(8.9321)

2.  шестерню  2-ой  передачи  промежуточного  вала  239.1701050-10  (если  КП  с  боковым  отбором  мощности,  то  шестерня  2-ой  передачи  остается  1509.1701050)

на  1509.1701050

3.  шестерню  2-ой  передачи  вторичного  вала  239.1701127-10  на  1509.1701127

4.  сухари  вилки  336.1702035-2  шт.  на  1509.1702035-2  шт.

2.2.  При  замене  синхронизатора  4-5  передачи  ОАО  «Автодизель»  на  синхронизатор  4-5  передачи  фирмы  «HOERBIGER»  (Германия)

заменить  следующее:

1.  синхронизатор  239.1701150  на  синхронизатор  RC30316002  (8.9322)

2.  шестерню  5-ой  передачи  вторичного  вала  239.1701132-10  на  1509.1701132

3.  сухари  вилки  336.1702035-2шт.  на  1509.1702035-2  шт.

3

Схема    взаимозаменяемости  синхронизаторов  и  деталей  коробки  передач  семейства  ЯМЗ-239

Наименование

Обозначение

детали

Кол.

Обозначение

детали

Кол.

Взаимозаме-

няемость

Синхронизатор

2-3  передачи

RC30316001  (8.9321)

(фото  5,  рис.  2)

1

336.1701151

1

Потеряна

Синхронизатор

4-5  передачи

RC30316002  (8.9322)

(фото  6,  рис.  3)

1

239.1701150

1

Потеряна

Шестерня  2-ой  передачи

промежуточного  вала

1509.1701050

(фото  1)

1

1509.1701050

(КП  с  бокового  отбора  мощности)

239.1701050-10

(КП  без  бокового  отбора  мощности)

1

1

Сохранена

Потеряна

Шестерня  2-ой  передачи

вторичного  вала

1509.1701127

(фото  2)

1

239.1701127-10

1

Потеряна

Шестерня  5-ой  передачи

вторичного  вала

1509.1701132

(фото  3)

1

239.1701132-10

1

Потеряна

Сухарь  вилки

1509.1702035

(фото  4)

4

336.1702035

4

Потеряна

Вал  первичный

239.1701030-10

1

239.1701030-10

1

Сохранена

Вал  промежуточный

239.1701048-10

1

239.1701048-10

1

Сохранена

Шестерня  5-ой  передачи

промежуточного  вала

1509.1701052

(КП  с  бокового  отбора  мощности)

239.1701053-10

(КП  без  бокового  отбора  мощности)

КП-239

1

1

1509.1701052

(КП  с  бокового  отбора  мощности)

239.1701053-10

(КП  без  бокового  отбора  мощности)

КП-239

1

1

Сохранена

Сохранена

2391.1701052

КП-2391

1

2391.1701052

КП-2391

1

Сохранена

Вал  вторичный

239.1701105

1

239.1701105

1

Сохранена

Вилка  переключения  2  и  3

передачи

239.1702027

1

239.1702027

1

Сохранена

Вилка  переключения  4  и  5

передачи

239.1702033

1

239.1702033

1

Сохранена

4

Особенности  сборки  и  установки  сихронизаторов  фирмы  «HOERBIGER»  (Германия)  на  вторичный  вал

1.   При  перемещении  детали  Б  (рис.  1)  по  всей    длине  зубчатого  венца  деталей  Г  и  З  заедание  не  допускается.

2.   Разукомплектование  подшипников  поз.  65  и  66  с    подменой  наружных  колец  от  других  подшипников  данного  типа  не  допускается.

Подшипники  поз.  67  устанавливать  в  паре,  укомплектованной  роликами  одной  отсортированной  группы.

3.   Детали  должны  быть  чистыми.  Масляные  каналы  деталей  поз.4  и  18  продуть.

4.   Перед  установкой  на  вал  проверить  возможность  свободного  перемещения  детали  поз.19  по  всей  длине  шлицев  детали  поз.21.

Заедание  не  допускается.

5.   При  сборке  устанавливать  детали  Б  широким  буртом  паза,  детали  З  со  смещением  наружного  зубчатого  венца  и  дет.  поз.19  со

смещением  внутреннего  зубчатого  венца    в  сторону  торца  И  дет.  поз.  4.

6.   Кольца  зубчатые  К  и  Л  должны  свободно  без  заеданий  под  действием  собственного  веса    устанавливаться  на  шлицы  шестерен  поз.

6,  7  и  8.

7.   Сборочные  единицы  Г  и  З  запрессовать  до  упора.  Перед  запрессовкой  совместить  паз.  Р  блокировочного  кольца  с  пазом  П

фиксаторного  узла  ступицы  (Вид  М).

8.   Детали  поз.  18,  21,  65,  66  запрессовать  до  упора.  Перед  запрессовкой  дет.  поз.  18,  65  и  66  нагреть  д  о  температуры  100…120  ºС.

Детали  поз.  65  и  66  нагревать  в  масляной  ванне.

9.   Деталь  поз.  З  запрессовать  до  упора  с  обеспечением  расположения  отв.  Д  относительно  торца  Е,  как  показано.

(Вид  А)    Размер  обеспечить  установкой  одной  из  деталей  поз.  10,  11,  12,  13,  23,  24,  25,  26,  27,  29,  30,  31,  32,  33.

11.  Деталь  поз.  38  затянуть  с  Мкр  от  215,2  (22)  до  245,2  (25)  Н∙м  (кгс∙м).  Технические  требования  к  затяжке  по  ОСТ  37.001.031-72.

После  затяжки  кернить  в  двух  местах  до  упора  в  пазы  дет.  поз.  4,  как  показано  на  виде  В.

12.  После  сборки  шестерни  поз.  5,  6,  7,  8  и  15  должны  вращаться  от  руки  плавно  без  заеданий.

5

Рис.  1  Вал  вторичный  1509.1701100

6

Рис.  2  Синхронизатор  2-3  передачи  (8.9321)  фирмы  «HOERBIGER»  (Германия)

7

Рис.  3  Синхронизатор  4-5  передачи  (8.9322)  фирмы  «HOERBIGER»  (Германия)

8

Фото  1.  Шестерня  2-ой  передачи  промежуточного                                                      Фото  2.  Шестерня  2-ой  передачи  вторичного

вала  1509.1701050                                                                                                                                                              вала  1509.1701127

9

Фото  3.  Шестерня  5-ой  передачи  вторичного  вала  1509.1701132                            Фото  4.  Сухарь  вилки  1509.1702035

10

Фото  5.  Синхронизатор  2-3  передачи  RC30316001  (8.9321)                            Фото  6.  Синхронизатор  4-5  передачи  RC30316002  (8.9322)

11

# Text boxes

Довести  до

сведения:

Замена  синхронизаторов  производства  фирмы  «HOERBIGER»  (Германия)  на    синхронизаторы  ОАО

10.  *