# Двигатель ТМЗ-85226.10

Инструкция по монтажу

85226.3902160 ИМ

Тутаев 2010 г.

В настоящей инструкции устанавливаются необходимые требования и даются рекомендации по монтажу двигателя 85226.10 на маневровый тепловоз ТГМ 23 В.

# 1  Требования по установке двигателя на изделии

1  Температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя должна находиться в пределах от 343 К до 363 К (от 70(С до 90(С). Допускается кратковременное (до 10 мин.) повышение температуры до 368 К (до 95(С).

Датчик аварийной температуры должен включать сигнал при температуре охлаждающей  жидкости на выходе из двигателя в пределах от 365 К до 371 К (от 92(С до 98(С).

2  Сопротивление внешней сети системы охлаждения на изделии при работе двигателя на номинальном режиме не должно превышать 30 кПа (0,3 кгс(см2). Избыточное давление в системе, обеспечиваемое установкой паровоздушного клапана, должно быть не менее 59 кПа (0,6 кгс/см2).

При этих условиях и температуре охлаждающей жидкости 358 К (85(С) производительность водяного насоса составит 540 л(мин (для справок).

3. Разрежение в выходном коллекторе воздухоочистителя при замере на тепловозе на номинальном режиме не должно превышать 4,9 кПа (500 мм вод.ст.) при предельном засорении воздушного фильтра.

Расход воздуха на режиме номинальной мощности составляет 1800 кг/ч (для справок).

4.  Сопротивление выпускного тракта на изделии на номинальном режиме при замере на расстоянии не более 200 мм от фланца турбокомпрессора не должно превышать 5,95 кПа (45 мм рт.ст.).

5.  Сопротивление системы питания топливом на изделии не должно создавать разрежение на входе в подкачивающий насос более 24 кПа (180 мм рт.ст.) при работе двигателя на режиме номинальной мощности при температуре топлива 25 °С. При этом производительность топливоподкачивающего насоса составит около 4 л/мин. (для справок).

6. В системе смазки должен быть установлен датчик аварийного давления масла. Датчик должен срабатывать при давлении в системе смазки от 40 до 80 кПа  (от 0,4 до 0,8 кгс/см2).

# 2  Порядок установки двигателя на тепловоз

- Отсоединить фланец карданного вала привода гидропередачи от маховика двигателя Д-12

- Снять двигатель Д-12 с рамы тепловоза

- Снять штатный воздушный фильтр с топливного бака

- Из рамы удалить трубы охлаждения масла и т.д.

- Срезать с задних опор рамы внутренние углы катетом 20х20

- На двигатель ТМЗ установить переднюю балку (см. Рисунок 1)

Рисунок 1 – Схема установки передней балки

- Устанавливаем двигатель на раму тепловоза для предварительной центровки, устанавливаем фланец с карданом привода гидропередачи сб. на маховик. Приворачиваем на 4-6 болтов. Под задние кронштейны устанавливаем штатные пластины

- Устанавливаем стрелу и рычаг для центровки двигателя относительно рамы на маховик (см. Рисунок 2). Устанавливаем индикатор ИЧ-1 (соточный) на рычаг, проворачивая кардан на 90° определяем излом и несоосность, она должна быть не больше 0,4 мм. Несоосность шкива коленчатого вала должна быть не больше 5 мм

Рисунок 2 – Схема установки индикатора

- Намечаем по передней балке новые отверстия в раме

- Снимаем двигатель

- Сверлим и нарезаем 4 отверстия М16 в раме

- Устанавливаем двигатель на раму

- Проверяем центровку, подбираем под переднюю балку регулировочные пластины, затягиваем болты крепления двигателя к раме

- Снимаем штатный фланец привода вентилятора и устанавливаем фланец 8481.1308002-10 из монтажного комплекта. Устанавливаем карданный вал, затягиваем болты и шплинтуем их (см. Рисунок 3)

Примечание:

– Для ТГМ-23В и ТГМ-23Д карданный вал 700А.42.38.000-01(минимальная длина 371 мм максимальных ход регулировки 29 мм)

– Для ТГМ-23Б карданный вал 700А.42.38.000-4 (минимальная длина 559 мм максимальных ход регулировки 58 мм)

Рисунок 3 – Схема установки карданного вала привода вентилятора

- Устанавливаем и затягиваем болты крепления маховика

- На бак устанавливаем топливные фильтры (см. Рисунок 5)

Рисунок 5 – Схема питания топливом

- Устанавливаем систему газовыхлопа (см. Рисунок 6), кронштейны крепления трубы устанавливаем на бак и привариваем по месту.

Рисунок 6 – Схема установки газовыхлопа

- Производим обвязку водяной системы двигателя. Сварку и подгонку трубы производим по месту (см. Рисунок 7, 8, 9,10). Подсоединяем пароотводной шланг от радиатора к угольнику, который находится на охладителе наддувочного воздуха.

Рисунок 7 – Отвод воды от ОНВ в расширительный бачок

Рисунок 10 – Соединение водяных труб

- На раму воздушного фильтра устанавливаем штатную пневмокамеру и подсоединяем к системе (см. Рисунок 11).

Рисунок 11 – Установка привода управления ТНВД

85226.1108002

- Устанавливаем воздушный фильтр (см. Рисунок 12).

Рисунок 12 – Вид на двигатель со стороны маховика

- На масляный фильтр устанавливаем трубку указателя давления и подсоединяем ее в систему (см. Рисунок 13).

Рисунок 13 – Установка датчиков

- Устанавливаем штатный датчик температуры двигателя в переходник на двигатель ТМЗ (см. Рисунок 14).

Рисунок 14 – Вид на двигатель сверху.

- Подсоединяем стартер, генератор, электромагнит останова двигателя, сигнализатор засоренности масляных фильтров (см. Рисунок 15, 16, 17).

Рисунок 15 – Подсоединение электрических проводов

### Механизм аварийного останова

Рисунок 16 – Подсоединение электрических проводов

Рисунок 17 – Подсоединение ЭМ 19-04

- Устанавливаем воздухозаборный грибок на крышу тепловоза.

Рисунок 17 – Общий вид.

# Text boxes

кронштейн передний правый

8481.1001034-01

расширительный бачок

Фланец шкива

8481.1308001-10

кг 3/8// ОСТ 37.001.311-83

Отвод воды в расширительный бачок

ТОПЛИВНЫЙ

БАК

Опора

8481.1118270

стрела

ОУ – ограничивающее

устройство

Массовый провод

чёрный

Клемма пусковой обмотки

I п ≤ 23 А

I у ≤ 0,4 А

Провод пусковой обмотки

белый

Схема электрическая

Uном = 24 В

Наконечник 540262

ОСТ 37.003.040-81

Вилка СЦ 5.501.202

Ф 50.005.041 ТУ

Провод удерживающей обмотки

чёрный

### Электромагнит привода рычага останова топливного насоса

### высокого давления   ЭМ 19-04

Фланец привода вентилятора

8481.1308002-10

При отсутствии штуцера отвода в топливном баке – необходимо подсоединить выше максимального уровня топлива

рычаг

Слив топлива

с форсунок

в дополнительный

бачок

8481.1104540-10

длина 700

Труба подвода 20х2

топлива ТГМ23

8481.1104510-10

болт

310236-П29

8481.1104541-10

гайка

8486.314744

150

8481.1104501

М36х2

8481.1104500-10

длина 1500

8481.1104520-10

длина 1500

штуцер

8486.3950114

наконечник

236.1104429

наконечник

8486,3950115

8481.1104542-10

М10х1

наконечник

8486.3950115

8481.1104550-10

длина 1800

В бак

Рисунок 8 – Верхние трубы системы охлаждения

Рисунок 9 – Нижние трубы системы охлаждения

Труба подпитки водяного насоса из водяного бака тепловоза

пневмокамера

тепловоза

воздух

М 16-6Н

4 отверстия

индикатор ИЧ-1

кронштейн передний левый

8481.1001030-01

кронштейн задний правый

8481.1001049

кронштейн задний левый

8481.1001044

Балка передняя

8481.1001025-01

8481.1118259-10

Патрубок верхний

8481.1118260-10

Труба отводящая

8481.1303110-10

Патрубок соединительный водяного насоса

8481.1303190-20

Шланг пароотводной

8481.1303220

Фильтр воздушный

8421.1109010

Крышка 8481.1109070

положение рычага привода при максимальных оборотах

Установка датчика засорённости воздушного фильтра

М14х1.5-6Н

Винт посезонной регулировки