|  | ТМЗ® |  | г.Тутаев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД) |  | 2002 г. |  |

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Каталог предназначен для ознакомления с конструкцией сборочных единиц и деталей коробки передач и может служить пособием при разборке и сборке.

Каталог содержит номенклатуру сборочных единиц и деталей коробок передач ЯМЗ-238ВМ, ЯМЗ-238ВК и их модификаций.

Перечень сборочных единиц и деталей иллюстрирован рисунками, на которых изображены сборочные единицы и все входящие в них детали. Детали в перечне расположены в порядке возрастания номеров позиций на рисунках. Дополнительные  двузначные числа в конце  номера детали, кратные 10 (10, 20...), а также буквы В, Г и т.д. обозначают невзаимозаменяемость, а числа 11, 12, 13 и буквы А (А1, А2...) обозначают взаимозаменяемость данной детали с деталью, выпускавшейся под данным номером ранее.

Сборочные единицы и детали, номера которых напечатаны в каталоге полужирным шрифтом, составляют рекомендованную торговую номенклатуру запасных частей основной коробки передач.

Стандартизованные изделия имеют шестизначные номера с указанием через дефис условного обозначения противокоррозионного покрытия. Указанные в каталоге покрытия имеют следующие обозначения:

П   – без покрытия;

П2 – фосфатирование и промасливание;

П5 – омеднение;

П15– оксидирование;

П29– оцинкование и оксидирование;

При заказе запасных частей рекомендуется указывать модели коробок передач, для которых предназначаются данные детали, и даты их выпуска. Модель коробки передач, дата выпуска (месяц, год) и ее порядковый номер нанесены на специальной фрезерованной площадке на левой боковой поверхности картера основной коробки передач

Каталог составлен по состоянию на 1 декабря 2002г.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Коробка передач механическая трехходовая, восьмиступенчатая, двухдиапазонная.

| Тип | Механическая, с неподвижными осями валов, восьмиступенчатая, с шестернями постоянного зацепления и синхронизаторами на всех передачах, кроме заднего хода. Коробка передач состоит из четырехступенчатой основной коробки и двухступенчатого планетарного демультипликатора, соединенных в один узел. |
| --- | --- |
| Наибольший допускаемый крутящий момент на первичном валу, Н.м (кгс.м) | 1225(125) |

Передаточные числа

| Общая передача | Передача в основной коробке | Передача в демультипликаторе | Передаточные числа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 Задний ход Задний ход | 1 2 3 4 1 2 3 4 Задний ход Задний ход | Понижающая Понижающая Понижающая Понижающая Прямая Прямая Прямая Прямая Понижающая Прямая | 7,30 4,86 3,50 2,48 2,09 1,39 1,00 0,71 10,46 2,99 |

| Механизм переключения передач | Трехходовой, с тремя подвижными штоками в основной коробке и пневматическим цилиндром в демультипликаторе. Управление механизмом переключения передач в основной коробке может осуществляться как качающимся рычагом, так и дистанционным механическим приводом. Управление пневматическим цилиндром в демультипликаторе производится самостоятельным дистанционным приводом. Электронно-пневматическая блокировка (АСБП) обеспечивает включение низшего диапазона в демультипликаторе при частоте вращения вала 14,7...15,3 с –1 (880...920 мин -1). |
| --- | --- |
| Электрооборудование | Сигнализатор ВК-403Б переключения диапазонов; электромагнит КЭМ24-01 с датчиком 11.3747 блокировки переключения диапазонов (работают совместно с реле 6312.3747, устанавливаемым производителем автомобилей) |
| Система смазки | Комбинированная. Зубья шестерен и подшипники валов смазываются разбрызгиванием. Подшипники шестерен вторичного вала основной коробки и демультипликатора – под давлением. |
| Масла для смазки | Всесезонное трансмиссионное масло ТСп-15К ГОСТ23652-79. Для эксплуатации при температуре ниже минус 30 0С допускается использовать смеси масла ТСп-15К ГОСТ 23652-79 (85%) и дизельного топлива марок “А” или “З” ГОСТ305-82 (15%). Всесезонное масло: МТ-16П по ТУ 38.001.117-80 ТМ 3-18 по ТУ 0253-019-00219158-95 ТМ 5-18 по ТУ 0253-021-00219158-96 |
| Заправочный объем системы смазки, л | 7,5 +0,5 Уровень масла ниже контрольного отверстия, раслоложенного с правой стороны проставки демультипликатора, не допускается. |
| Габаритные размеры, мм | Длина 1075 (1075*) Ширина 562 (562*) Высота 606 (672*) |
| Масса коробки передач, не заправленной смазкой, в комплекте с картером сцепления, кг | 355 |
|  | Примечание – Размеры, помеченные *, относятся к коробке передач ЯМЗ-238ВК. |

| Рис. 1 | Коробки передач ЯМЗ-238ВМ-40, ЯМЗ-238ВМ-50, ЯМЗ-238ВМ-70, ЯМЗ-238ВК-40, ЯМЗ-238ВК-50, ЯМЗ-238ВК-70. |
| --- | --- |

Перечень сборочных единиц и деталей

| Рисунок 1 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ-40 | 238ВМ-50 | 238ВМ-70 | 238ВК -40 | 238ВК -50 | 238ВК -70 |  |
| 1 | 238ВM-1700004-40 | Коробка передач с деталями выключения сцепления и транспортными деталями | 1 | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | 238ВМ-1700004-50 | “ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ |  |
|  | 238ВМ-1700004-70 | “ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ |  |
|  | 238ВМ-1700005-40 | Коробка передач с деталями выключения сцепления | 1 | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | 238ВМ-1700005-50 | “ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ |  |
|  | 238ВМ-1700005-70 | “ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ |  |
|  | 238ВМ-1700100-40 | Коробка передач. Комплект для сбыта | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | Комплектуется инструкцией по эксплуатации |
|  | 238ВМ-1700100-50 | “ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | “ |
|  | 238ВМ-1700100-70 | “ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | “ |
| 2 | 238ВК-1700004-40 | Коробка передач с деталями выключения сцепления и транспортными деталями | _ | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
|  | 238ВК-1700004-50 | “ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ |  |
|  | 238ВК-1700004-70 | “ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |  |
|  | 238ВК-1700005-40 | Коробка передач с деталями выключения сцепления | _ | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
|  | 238ВК-1700005-50 | “ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ |  |
|  | 238ВК-1700005-70 | “ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |  |
|  | 238ВК-1700100-40 | Коробка передач. Комплект для сбыта | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | Комплектуется инструкцией по эксплуатации |
|  | 238ВК-1700100-50 | “ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | “ |
|  | 238ВК-1700100-70 | “ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | “ |

| Рис. 2 | Картер сцепления коробок передач ЯМЗ-238ВМ-40, ЯМЗ-238ВК-40. |
| --- | --- |

| Рисунок 2 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 1 | 238-1601010-Б | Картер сцепления | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| 2 | 252139-П2 | Шайба 16 ОТ | 9 | _ | _ | 9 | _ | _ |  |
| 3 | 310235-П29 | Болт М16-6gx50 | 8 | _ | _ | 8 | _ | _ |  |
| 4 | 236-1601203-Б2 | Вилка выключения сцепления | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| 5 | 252136-П2 | Шайба 10 ОТ | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| 6 | 310213-П29 | Болт М10х1,25-6gх40 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| 7 | 236-1601180-Б2 | Муфта выключения сцепления в сборе | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| _ | 236-1601185-В | Муфта выключения сцепления | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | Входит в 236-1601180 |
| _ | 986714КС17 | Подшипник | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | Входит в 236-1601180 |
| 8 | 236-1601188-А2 | Пружина муфты выключения сцепления | 2 | _ | _ | 2 | _ | _ |  |
| 9 | 236-1601230-А | Шланг смазки муфты | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| 10 | 250636-П29 | Гайка М16х1,5-6Н | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| 11 | 45 9167 5005 | Прессмасленка | 3 | _ | _ | 3 | _ | _ |  |
| 12 | 236-1601030-А2 | Крышка люка картера сцепления | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| 13 | 252135-П2 | Шайба 8 Т | 8 | _ | _ | 8 | _ | _ |  |
| 14 | 201454-П29 | Болт М8-6gх16 | 8 | _ | _ | 8 | _ | _ |  |
| 15 | 200-1601187 | Сухарь муфты выключения сцепления | 2 | _ | _ | 2 | _ | _ | Входит в 236-1601180-Б2 |
| 16 | 314004-П2 | Шпонка сегментная 6х12 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| 17 | 260316-П2 | Заглушка 40.06 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| 18 | 236-1601215-Б | Вал вилки выключения сцепления | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| 19 | 236-1601022-Б | Крышка люка картера сцепления | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |  |
| 20 | 238Н-1601042 | Кольцо внутреннее | 1 | _ | _ | 1 |  |  |  |
| 21 | 238Н-1601044 | Кольцо СП 37-27-10 | 1 | _ | _ | 1 |  |  |  |
| 22 | 238Н-1601040 | Корпус сальника вала | 1 | _ | _ | 1 |  |  |  |

| Рис. 3 | Картер сцепления коробок передач ЯМЗ-238ВМ-50, ЯМЗ-238ВМ-70, ЯМЗ-238ВК-50, ЯМЗ-238ВК-70. |
| --- | --- |

| Рисунок 3 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 1 | 238-1601010-Б | Картер сцепления | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| 2 | 252139-П2 | Шайба 16 ОТ | _ | 9 | 9 | _ | 9 | 9 |  |
| 3 | 310235-П29 | Болт М16-6gх50 | _ | 8 | 8 | _ | 8 | 8 |  |
| 4 | 183.1601203 | Вилка выключения сцепления | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| 5 | 252136-П2 | Шайба 10 ОТ | _ | 2 | 2 | _ | 2 | 2 |  |
| 6 | 310213-П29 | Болт М10х1,25-6gх40 | _ | 2 | 2 | _ | 2 | 2 |  |
| 7 | 183.1601180 | Муфта выключения сцепления в сборе | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| _ | 183.1601185 | Муфта выключения сцепления | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | Входит в 183.1601180 |
| _ | 70-117 | Подшипник | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | Входит в 183.1601180 |
| 8 | 236-1601230-А | Шланг смазки муфты | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| 9 | 250636-П29 | Гайка М16х1,5-6Н | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| 10 | 45 9167 5005 | Прессмасленка | _ | 3 | 3 | _ | 3 | 3 |  |
| 11 | 236-1601030-А2 | Крышка люка картера сцепления | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| 12 | 252135-П2 | Шайба 8 Т | _ | 8 | 8 | _ | 8 | 8 |  |
| 13 | 201454-П29 | Болт М8-6gх16 | _ | 8 | 8 | _ | 8 | 8 |  |
| 14 | 314004-П2 | Шпонка сегментная 6х12 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| 15 | 260316-П2 | Заглушка 40.06 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| 16 | 236-1601215-Б | Вал вилки выключения сцепления | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| 17 | 236-1601022-Б | Крышка люка картера сцепления | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| 18 | 238Н-1601042 | Кольцо внутреннее | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| 19 | 238Н-1601044 | Кольцо СП 37-27-10 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |
| 20 | 238Н-1601040 | Корпус сальника вала | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 |  |

| Рис. 4 | Картер коробки передач |
| --- | --- |

| Рисунок 4 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 1 | 310013-П29 | Болт М10-6gх35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | 236-1704015-Б | Корпус масляного насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Детали, отмеченные *, входят в 236-1704010-А (насос масляный в сборе) |
| 3 | 46 9118 6660 | Шарик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 4 | 200-1704027 | Пружина клапана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 5 | 236-1704026 | Пробка клапана масляного насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 6 | 336.1704029 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 7 | 236-1704040-Б | Шестерня ведущая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 8 | 336.1704030 | Шестерня ведомая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 9 | 201499-П29 | Болт М10-6gх30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 10 | 200-1701041 | Шайба | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| 11 | 236-1704088-Б | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 12 | 236-1704017-А2 | Прокладка основания масляного насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 238М-1701015-40 | Картер коробки передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| _ | 238М-1701009-40 | Картер коробки передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комплект для сбыта |
| 14 | 236-1702184 | Штифт установочный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 15 | 236-1702186 | Кольцо запорное | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 16 | 238М-1701207-41 | Кольцо центрирующее | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 201-1701035 | Прокладка регулировочная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Наибольшее количество |
| 18 | 201-1701036 | Прокладка регулировочная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Наибольшее количество |
| 19 | 238M-1701078 | Гнездо заднего подшипника пром. вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 252139-П2 | Шайба 16 ОТ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 21 | 310235-П29 | Болт М16-6gх50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Рисунок 4 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 22 | 316121-П29 | Пробка К 1/4'' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 200-1701021-А | Прокладка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 24 | 236-1701020 | Крышка люка привода отбора мощности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 25 | 201497-П29 | Болт М10х1,5-6gх25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| 26 | 236-1704049 | Сетка заборника масляного насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 236-1704056-А | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 236-1704054-Б | Крышка заборника масляного насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 252136-П2 | Шайба 10 ОТ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 30 | 238-1721255 | Пробка сливного отверстия с магнитом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 31 | 312336-П31 | Шайба сливной пробки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | 316135-П2 | Пробка К 3/8'' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 33 | 236-1701230 | Манжета 1,3-42х64-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 34 | 201-1721414 | Прокладка регулировочная заднего подшипника выходного вала | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Наибольшее количество. Подбирается в соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя. |
| 35 | 201-1721416 | Прокладка регулировочная заднего подшипника выходного вала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Наибольшее количество. Подбирается в соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя. |
| 36 | 236-1701042-А | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 37 | 236-1701040-А | Крышка подшипника первичного вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Рис. 5 | Валы и шестерни коробок передач |
| --- | --- |

| Рисунок 5 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 1 | 6-205К | Подшипник шариковый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Устанавливается в двигатель |
| 2 | 240-1307090 | Манжета 1,2-25х42-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Устанавливается в двигатель |
| 3 | 236-1701478 | Корпус манжеты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 311810-П2 | Гайка круглая М70х2 LH-6Н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 200-1701034 | Кольцо стопорное подшипника первичного вала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | 170314 Л | Подшипник шариковый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 236Н-1701027-Б | Вал первичный с трубкой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 238-1701122 | Кольцо упорное шестерни 1 передачи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 | 238-1701121-10 | Втулка подшипника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 664818 Д | Подшипник роликовый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 11 | 238М-1701112 | Шестерня 1 передачи вторичного вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 236-1701150-Б2 | Синхронизатор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 238-1701113 | Втулка распорная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 236-1701135 | Втулка шестерни | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 238А-1701131 | Шестерня 2 передачи вторичного вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 236-1701138 | Втулка шестерни | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 238А-1701129 | Шестерня 4 передачи вторичного вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 236-1701144-Г (Д,Е,Ж) | Шайба упорная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подбор |
| 19 | 236-1701151-А | Синхронизатор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 76-592708 М1 | Подшипник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 236-1701067-А | Кольцо 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 22 | 238-1701140 | Шестерня заднего хода вторичного вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 238-1701280 | Муфта включения заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Рисунок 5 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 24 | 238М-1701282 | Втулка муфты переключения заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25 | 238-1701283 | Кольцо пружинное упорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 238-1701194 | Гайка кольцевая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 50315 | Подшипник шариковый задний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 236-1701145-А | Шпонка замковая упорной шайбы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 314001-П2 | Шпонка сегментная 8х13,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 30 | 238М-1701103 | Вал вторичный с трубкой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 31 | 258280-П2 | Шплинт-проволока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | 310067-П2 | Болт М12х1,25-6gх30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 33 | 238-1721033 | Шайба упорная заднего подшипника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 34 | 3609 | Подшипник роликовый задний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 35 | 238Н-1701048 | Вал промежуточный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| _ | 238М-1701048 | Вал промежуточный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Устанавливается по заказу для отбора мощности с заднего торца |
| 36 | 314000-П2 | Шпонка сегментная 10х13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 37 | 238М-1701050 | Шестерня первой передачи пром. вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 38 | 238-1701059 | Втулка распорная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 39 | 238А-1701051 | Шестерня 2 передачи пром. вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 40 | 238А-1701053 | Шестерня 4 передачи пром. вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 41 | 236-1701057-Б | Шестерня привода отбора мощности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 42 | 236Н-1701056-А | Шестерня постоянного зацепления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 43 | 236-1701063 | Кольцо 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 44 | 6-42308АЛ1М | Подшипник роликовый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Устанавливается с 01.01.2013г. |

| Рисунок 5 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 45 | 238-1701082 | Шестерня промежуточная заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 46 | 64907-К | Подшипник роликовый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 47 | 238-1701092 | Ось паразитной шестерни заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 48 | 45 9824 0265 | Шпонка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 49 | 311416-П | Гайка М45х1,5 LH-6H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Устанавливается по заказу для отбора мощности с заднего торца |
| 50 | 238М-1721428 | Вал отбора мощности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Устанавливается по заказу для отбора мощности с заднего торца |
| 51 | 211 | Подшипник шариковый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Устанавливается по заказу для отбора мощности с заднего торца |
| 52 | 201.1701406 | Кольцо упорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Устанавливается по заказу для отбора мощности с заднего торца |
| 53 | 841.1029588 | Кольцо А50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Устанавливается по заказу для отбора мощности с заднего торца |

| Рис. 6 | Механизм переключения передач |
| --- | --- |

| Рисунок 6 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 1 | 238-1702014 | Прокладка верхней крышки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 238-1702015-Б | Крышка верхняя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 236-1702129 | Предохранитель включения 1 передачи и заднего хода | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | 236-1702127-А | Пружина предохранителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 236-1702132 | Стакан пружины предохранителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 316172-П2 | Пробка М16х1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 46 9118 6660 | Шарик замка штоков вилок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8 | 236-1702087 | Штифт замка штоков вилок переключения передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 313407-П29 | Штифт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | 236-1702170-А | Сапун | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 262522-П2 | Пробка К 1 1/4'' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 310013-П29 | Болт М10-6gх35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 13 | 252136-П2 | Шайба 10 ОТ | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |  |
| 14 | 236-1702033 | Вилка переключения 3 и 4 передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 236-1702027 | Вилка переключения 1 и 2 передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 46 9118 7960 | Шарик стопорный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 17 | 236-1702106 | Пружина стопорного шарика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 18 | 238-1702050 | Вилка переключения заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 238-1702074 | Шток вилки переключения третьей и четвертой передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 238-1702064 | Шток вилки переключения первой и второй передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 260310-П29 | Заглушка 26.016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Рисунок 6 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 22 | 238-1702060 | Шток вилки переключения заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 236-1702028 | Головка штока вилки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 236-1702025 | Винт установочный вилки переключения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 25 | 238-1702053 | Головка штока вилки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 236У-1702130 | Пружина рычага переключения передач | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 236У-1702131-А | Шайба пружины | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 238Б-1702119 | Наконечник рычага переключения передач | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 236У-1702121-Б | Опора рычага переключения | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 30 | 216258-П29 | Шпилька М10 1,5ch/1-4h х27 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 31 | 250513-П29 | Гайка М10х1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | 236У-1702133 | Колпак защитный опоры рычага | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 33 | 297575-П29 | Шплинт стяжной | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 34 | 316215-П | Хомут с пряжкой | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 35 | 288026-П29 | Хомутик | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 36 | 251086-П29 | Гайка М5-6Н | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 37 | 220086-П29 | Винт М5-6gх30 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |
| 38 | 236У-1702128-А | Штифт-фиксатор рычага | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |

| Рис. 7 | Вал и шестерни демультипликатора |
| --- | --- |

| Рисунок 7 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 1 | 201.1721334 | Кольцо торцовое сателлита | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2 | 202.1721325-40 | Сателлит | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3 | 202.1721340-40 | Втулка промежуточная роликов сателлита | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 4 | 46 9216 0750 | Ролик | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |
| 5 | 202.1721330-50 | Ось сателлита | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 | 201.1721390 | Кольцо 2А92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 202.1721386 | Муфта соединительная солнечной шестерни | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 202.1721375-51 | Шестерня солнечная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | До 01.10.02 г. устанавливалось 202.1721375-40 |
| 9 | 238М.1721382-11 | Кольцо торцовое солнечной шестерни | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | До 01.10.02 г. устанавливалось 238М.1721382 |
| 10 | 822806Д | Подшипник роликовый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 238М-1721312-50 | Вал выходной с удлинителем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 202.1721157-40 | Кольцо фрикционное | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 13 | 202.1721350-40 | Шестерня коронная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 238М-1721166 | Штифт фиксатора | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 15 | 201.1721164-40 | Пружина | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 16 | 202.3802033-40 | Червяк привода спидометра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 202.1708230-40 | Кольцо зубчатое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 201-1721413 | Кольцо упорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 201-1721414 | Прокладка регулировочная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Подбирается в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
| 20 | 201-1721416 | Прокладка регулировочная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Подбирается в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
| 21 | 200.1701034 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 50217 | Подшипник задний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 310067-П2 | Болт М12х1,25-6gх30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Рисунок 7 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 24 | 258296-П2 | Шплинт - проволока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25 | 202.1721182-50 | Кольцо маслонакапителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 201.1721180-50 | Муфта зубчатая высшего диапазона | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 238К-1721240-01 | Фланец крепления карданного вала | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | _ |  |
| 27 | 238М-1721240-30 | Фланец крепления карданного вала | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 |  |
| 28 | 239-1721243-02 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 258623-П2 | Штифт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 30 | 239.1721244-02 | Болт М24х1,5-6g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 31 | 258282-П | Шплинт-проволока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Рис. 8 | Воздухораспределитель управления механизмом переключения демультипликатором. |
| --- | --- |

| Рисунок 8 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| _ | 238Н-1723009-01 | Воздухораспределитель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комплект для запасных частей |
| 1 | 238Н-1723170 | Шайба упорная поршня | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | 238-1723026 | Кольцо уплотнительное | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3 | 238Н-1723024 | Золотник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 252005-П2 | Шайба 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | 252135-П2 | Шайба 8 Т | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | 201462-П29 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7 | 238Н-1723032 | Клапан впускной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 238М-1723037 | Пружина впускного клапана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 238Н-1723049 | Прокладка крышки впускного клапана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 238Н-1723041 | Крышка впускного клапана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 252134-П2 | Шайба 6 Т | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| 12 | 201420-П29 | Болт М6-6gх20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| 13 | 312482-П34 | Шайба | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 14 | 310239-П29 | Болт М10х1-6gх40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 312434-П2 | Прокладка | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 16 | 238-1723280 | Ввертыш | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 17 | 238Н-1723100 | Сапун с клапаном | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 310122-П29 | Болт М10х1-6gх20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 19 | 239.1723082-10 | Воздухопровод | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 239.1723081-10 | Воздухопровод | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 238М-1723162-42 | Воздухопровод | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 238Н-1723015-Б | Корпус воздухораспределителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Рисунок 8 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 23 | 238Н-1723036 | Пружина толкателя впускного клапана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 238Н-1723154 | Шайба упора пружины толкателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25 | 238Н-1723290 | Диафрагма толкателя впускного клапана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 238Н-1723038 | Толкатель впускного клапана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 238-1723044 | Сухарь блокировочного устройства | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 28 | 238Н-1723045 | Шток блокирующего устройства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 238Н-1723047 | Пружина блокирующего штока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 30 | 238Н-1723048 | Прокладка корпуса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 31 | 238Н-1723043 | Втулка толкателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | 238Н-1723031 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 33 | 238Н-1723030 | Поршень | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 34 | 238-1723029-Б | Прокладка крышки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 35 | 238Н-1723028 | Цилиндр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 36 | 252004-П2 | Шайба 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |

| Рис. 9 | Картер демультипликатора с проставкой. |
| --- | --- |

| Рисунок 9 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| _ | 239В.1721005-40 | Демультипликатор с проставкой картера (в сборе) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Без деталей, устанавливаемых при монтаже демультипликатора на основную коробку |
| 1 | 238М-1721042-60 | Проставка картера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | До 01.10.02 устанавливалась 238М-1721042-50 |
| 2 | 201-1009042-Б | Прокладка уплотнительная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 316180-П2 | Пробка М24х2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 201466-П29 | Болт М8-6gх45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | 252135-П2 | Шайба 8 Т | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| 6 | 37 4231 3241 | Клапан электромагнитный КЭМ24-01 ТУ 3742-001-4065-966-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 25 3111 2624 | Кольцо 013-018-30-2-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 239.1722144-02 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 201.1722154 | Штифт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 10 | 250559-П29 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 240-1104458 | Скоба крепления топливных трубок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 12 | 240-1104350 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 252134-П2 | Шайба 6 Т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 310043-П29 | Болт М6-6gх28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 840.1007095 | Втулка-штифт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 238М.1721168-20 | Муфта зубчатая низшего диапазона в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | До 01.10.02 устанавливалась 238М.1721168-10 |
| _ | 238М.1721170-20 | Муфта зубчатая низшего диапазона | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Входит в 238М.1721168-20 |
| _ | 313463-П | Штифт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Входит в 238М.1721168-20 |
| 17 | 201.1721018 | Прокладка картера понижающей передачи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 202.1721014-50 | Картер демультипликатора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Рисунок 9 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 19 | 312326-П | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 20 | 238-1723280 | Ввертыш | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 21 | 201.1722094-40 | Фиксатор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 201.1722051 | Пружина фиксатора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 312768-П | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 316614-П2 | Ввертыш М16х1,5-6Н-М24х2-6gх24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25 | 239.1722091-02 | Прокладка регулировочная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Наибольшее количество. Подбирается в соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя. |
| 26 | 45 7373 4914 | Выключатель ВК-403Б-3716000 ТУ 37.003.188-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 201.1722156 | Прокладка опоры штока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 201.1722150-40 | Опора штока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 25 3111 2144 | Кольцо 025-031-36-2-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 30 | 216234-П29 | Шпилька М8х1,25-3n/1-6gх20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 31 | 202.1721203 | Прокладка крышки выходного вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | 250511-П29 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33 | 201.3802042 | Фланец датчика спидометра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 34 | 201.3802069 | Прокладка фланца датчика спидометра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 35 | 201.3802052 | Валик привода спидометра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 36 | 236.3802024 | Втулка шестерни привода спидометра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 37 | 25 3111 2066 | Кольцо 018-022-25-2-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 38 | 45 7382 7006 | Датчик скорости 1101.3843 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 39 | 201.1708269 | Прижим | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Рисунок 9 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 40 | 202.1721205-40 | Крышка выходного вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 41 | 202.1721088-40 | Манжета с пружиной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 42 | 252007-П2 | Шайба 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 43 | 252137-П2 | Шайба 12 ОТ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 44 | 45 9556 1060 | Гайка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 45 | 45 9933 1201 | Пробка КГ 1/8" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 46 | 201.3802034 | Шестерня привода спидометра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 47 | 312533-П2 | Шайба замковая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 48 | 201460-П29 | Болт М8х1,25-6gх30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 49 | 252005-П2 | Шайба 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 50 | 201468-П29 | Болт М8-6gх50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 51 | 201.1722024-50 | Цилиндр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 52 | 250977-П29 | Гайка М12х1,25-6Н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 53 | 25 3111 2218 | Кольцо 115-121-36-2-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 54 | 239.1722041-01 | Манжета | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 55 | 239.1722035-02 | Поршень цилиндра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 56 | 202565-П29 | Болт М12х1,25-6gх35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 57 | 201.1721440 | Крышка подшипника вала отбора мощности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 58 | 201.1721442 | Прокладка крышки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 59 | 312212-П2 | Шайба замковая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 60 | 201.1722057 | Ось вилки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 61 | 310044-П29 | Болт М12-6gх50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 62 | 238М.1722038-50 | Шток поршня | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Рисунок 9 | № детали (узла) или код | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  |  |  |  |
|  |  |  | 238ВМ- 40 | 238ВМ- 50 | 238ВМ- 70 | 238ВК - 40 | 238ВК - 50 | 238ВК - 70 |  |
| 63 | 238Н-1722063 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 64 | 258039-П29 | Шплинт 3,2х20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 65 | 201.1722050-41 | Вилка механизма переключения демультипликатора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 66 | 239.1722077 | Ось сухаря | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Допускается установка оси 201.1722077 с подшипником 144903. |
| 67 | 239.1722075 | Сухарь вилки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Допускается установка оси 201.1722077 с подшипником 144903. |
| 68 | 258298-П | Шплинт проволока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 69 | 310049-П | Болт М10-4hх28,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 70 | 313410-П2 | Штифт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 71 | 238М-1721252 | Кольцо упорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

УКАЗАТЕЛЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ

| Обозначение | Код ОКП продукции | Номер рисунка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 840.1007095 | 45 6632 0178 | 9 |
| 201-1009042-Б | 45 6611 0438 | 9 |
| 841.1029588 | ___ | 5 |
| 240-1104350 | 45 6631 0809 | 9 |
| 240-1104458 | 45 6631 0506 | 9 |
| 240-1307090 | 45 6631 0927 | 5 |
| 238-1601010-Б | ___ | 2, 3 |
| 236-1601022-Б | 45 6621 0745 | 2, 3 |
| 236-1601030-А2 | 45 6621 0747 | 2, 3 |
| 238Н-1601040 | 45 6622 0652 | 2, 3 |
| 238Н-1601042 | 45 6622 0653 | 2, 3 |
| 238Н-1601044 | 45 6622 0593 | 2, 3 |
| 183.1601180 | 45 6633 1215 | 3 |
| 236-1601180-Б2 | 45 6621 0784 | 2 |
| 183.1601185 | 45 6633 1229 | 3 |
| 236-1601185-В | 45 6621 1654 | 2 |
| 200-1601187 | 45 6611 1348 | 2 |
| 236-1601188-А2 | 45 6621 0787 | 2 |
| 236-1601203-Б2 | 45 6621 1453 | 2 |
| 183.1601203 | ___ | 3 |
| 236-1601215-Б | 45 6621 0793 | 2, 3 |
| 236-1601230-А | 45 6621 2831 | 2, 3 |
| 238М-1701009-40 | 45 6622 2763 | 4 |
| 238М-1701015-40 | ___ | 4 |
| 236-1701020 | 45 6621 1643 | 4 |
| 200-1701021-А | 45 6611 2131 | 4 |
| 236Н.1701027-Б | 45 6621 1713 | 5 |
| 200-1701034 | 45 6611 1403 | 5, 7 |
| 201.1701035 | 45 6633 0353 | 4 |
| 201.1701036 | 45 6633 0354 | 4 |
| 236-1701040-А | 45 6621 1356 | 4 |
| 200-1701041 | 45 6611 1410 | 4 |
| 236-1701042-А | 45 6621 1357 | 4 |
| 238Н-1701048 | 45 6622 0869 | 5 |
| 238М-1701050 | 45 6622 2023 | 5 |
| 238А-1701051 | 45 6622 1059 | 5 |
| 238А-1701053 | 45 6622 1580 | 5 |
| 236Н-1701056-А | 45 6621 1360 | 5 |
| 236-1701057-Б | 45 6621 2258 | 5 |
| 238-1701059 | 45 6622 0950 | 5 |
| 236-1701063 | 45 6621 0850 | 5 |
| 236-1701067-А | 45 6621 0851 | 5 |
| 238М-1701078 | 45 6622 2024 | 4 |
| 238-1701082 | 45 6622 1061 | 5 |
| 238-1701092 | 45 6621 1062 | 5 |
| 238М-1701103 | 45 6622 2026 | 5 |
| 238М-1701112 | 45 6622 2028 | 5 |
| 238-1701113 | 45 6622 1064 | 5 |
| 238-1701121-10 | 45 6622 2564 | 5 |
| 238-1701122 | 45 6622 1066 | 5 |
| 238А-1701129 | 45 6622 1581 | 5 |
| 238А-1701131 | 45 6622 1068 | 5 |
| 236-1701135 | 45 6621 0868 | 5 |

| Обозначение | Код ОКП продукции | Номер рисунка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 236-1701138 | 45 6621 0869 | 5 |
| 238-1701140 | 45 6622 1069 | 5 |
| 236-1701144-Г (Д, Е, Ж) | 45 6621 0871 | 5 |
| 236-1701145-А | 45 6621 0874 | 5 |
| 236-1701150-Б2 | 45 6621 1425 | 5 |
| 236-1701151-А | 45 6621 1426 | 5 |
| 238-1701194 | 45 6622 0792 | 5 |
| 238М-1701207-41 | 45 6622 2565 | 4 |
| 236-1701230 | 45 6621 0890 | 4 |
| 238-1701280 | 45 6622 1070 | 5 |
| 238М-1701282 | 45 6622 2030 | 5 |
| 238-1701283 | 45 6622 1072 | 5 |
| 201.1701406 | 45 6633 0416 | 5 |
| 236-1701478 | 45 6621 1709 | 5 |
| 238-1702014 | 45 6622 0481 | 6 |
| 238-1702015-Б | 45 6622 0874 | 6 |
| 236-1702025 | 45 6621 0902 | 6 |
| 236-1702027 | 45 6621 0903 | 6 |
| 236-1702028 | 45 6621 0904 | 6 |
| 236-1702033 | 45 6621 0905 | 5 |
| 238-1702050 | 45 6622 0877 | 6 |
| 238-1702053 | 45 6622 0824 | 6 |
| 238-1702060 | 45 6622 0878 | 6 |
| 238-1702064 | 45 6622 0879 | 6 |
| 238-1702074 | 45 6622 1503 | 6 |
| 236-1702087 | 45 6621 0910 | 6 |
| 236-1702106 | 45 6621 0911 | 6 |
| 238Б-1702119 | 45 6622 1078 | 6 |
| 236У-1702121-Б | 45 6621 0918 | 6 |
| 236-1702127-А | 45 6621 0921 | 6 |
| 236У-1702128-А | 45 6621 0922 | 6 |
| 236-1702129 | 45 6621 0923 | 6 |
| 236У-1702130 | 45 6621 0924 | 6 |
| 236У-1702131-А | 45 6621 1516 | 6 |
| 236-1702132 | 45 6621 0926 | 6 |
| 236У-1702133 | 45 6621 1372 | 6 |
| 236-1702170-А | 45 6621 0927 | 6 |
| 236-1702184 | 45 6621 0931 | 4 |
| 236-1702186 | ___ | 4 |
| 236-1704015-Б | 45 6621 0949 | 4 |
| 236-1704017-А2 | 45 6621 1617 | 4 |
| 236-1704026 | 45 6621 0953 | 4 |
| 200-1704027 | 45 6633 0536 | 4 |
| 336.1704029 | ___ | 4 |
| 336.1704030 | ___ | 4 |
| 236-1704040-Б | ___ | 4 |
| 236-1704049 | 45 6621 0959 | 4 |
| 236-1704054-Б | 45 6621 0962 | 4 |
| 236-1704056-А | 45 6621 1380 | 4 |
| 236-1704088-Б | ___ | 4 |
| 202.1708230-40 | 45 6633 1141 | 7 |
| 201.1708269 | 45 6633 0577 | 9 |

| Обозначение | Код ОКП продукции | Номер рисунка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 239В.1721005-40 | 45 6622 2964 | 9 |
| 202.1721014-50 | 45 6633 1444 | 9 |
| 201.1721018 | 45 6633 0602 | 9 |
| 238.1721033 | 45 6622 0483 | 5 |
| 238М.1721042-60 | ___ | 9 |
| 202.1721088-40 | 45 6633 1445 | 9 |
| 202.1721157-40 | 45 6633 1169 | 7 |
| 201.1721164-40 | 45 6633 1125 | 7 |
| 238М.1721166 | 45 6622 2066 | 7 |
| 238М.1721168-20 | ___ | 9 |
| 238М.1721170-20 | ___ | 9 |
| 201.1721180-50 | 45 6633 1435 | 7 |
| 202.1721182-50 | ___ | 7 |
| 202-1721203 | 45 6633 0972 | 9 |
| 202.1721205-40 | 45 6633 1107 | 9 |
| 238М-1721240-30 | 45 6622 2342 | 7 |
| 238К-1721240-01 | 45 6632 2588 | 7 |
| 239.1721243-02 | ___ | 7 |
| 239.1721244-02 | ___ | 7 |
| 238М-1721252 | 45 6622 2069 | 9 |
| 238-1721255 | 45 6622 2329 | 4 |
| 238М-1721312-50 | 45 6622 2991 | 7 |
| 202.1721325-40 | 45 6633 1117 | 7 |
| 202.1721330-50 | ___ | 7 |
| 201.1721334 | 45 6633 0632 | 7 |
| 202.1721340-40 | 45 6633 1112 | 7 |
| 202.1721350-40 | 45 6633 1113 | 7 |
| 202.1721375-51 | ___ | 7 |
| 238М.1721382-11 | 45 6622 2846 | 7 |
| 202.1721386 | 45 6633 0987 | 7 |
| 201.1721390 | 45 9836 0354 | 7 |
| 201.1721413 | 45 6633 0771 | 7 |
| 201.1721414 | 45 6633 0645 | 4,7 |
| 201.1721416 | 45 6633 0647 | 4,7 |
| 238М-1721428 | ___ | 5 |
| 201.1721440 | 45 6633 0651 | 9 |
| 201.1721442 | 45 6633 0652 | 9 |
| 202.1722024-50 | ___ | 9 |
| 239.1722035-02 | ___ | 9 |
| 238М-1722038-50 | ___ | 9 |
| 239.1722041-01 | ___ | 9 |
| 201.1722050-41 | 45 6633 1411 | 9 |
| 201.1722051 | 45 6633 0662 | 9 |
| 201.1722057 | 45 6633 0664 | 9 |
| 238Н-1722063 | 45 6622 0737 | 9 |
| 239.1722075 | ___ | 9 |
| 239.1722077 | ___ | 9 |
| 239.1722091-02 | ___ | 9 |
| 201.1722094 | 45 6633 1135 | 9 |
| 239.1722144-02 | ___ | 9 |
| 201.1722150-40 | 45 6633 1138 | 9 |
| 201.1722154 | 45 6633 0676 | 9 |
| 201.1722156 | 45 6633 0677 | 9 |
| 238Н-1723009-01 | 45 6622 2799 | 8 |
| 238Н-1723015-Б | 45 6622 1107 | 8 |
| 238Н-1723024 | 45 6622 1108 | 8 |
| 238-1723026 | 45 6622 0495 | 8 |

| Обозначение | Код ОКП продукции | Номер рисунка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 238Н-1723028 | 45 6622 0808 | 8 |
| 238-1723029-Б | 45 6622 0496 | 8 |
| 238Н-1723030 | 45 6622 1109 | 8 |
| 238Н-1723031 | 45 6622 0699 | 8 |
| 238Н-1723032 | 45 6622 0855 | 8 |
| 238Н-1723036 | 45 6622 0857 | 8 |
| 238М-1723037 | 45 6622 2567 | 8 |
| 238Н-1723038 | 45 6622 0859 | 8 |
| 238Н-1723041 | 45 6622 0860 | 8 |
| 238Н-1723043 | 45 6622 0861 | 8 |
| 238-1723044 | 45 6622 1110 | 8 |
| 238Н-1723045 | 45 6622 0867 | 8 |
| 238Н-1723047 | 45 6622 0868 | 8 |
| 238Н-1723048 | 45 6622 0869 | 8 |
| 238Н-1723049 | 45 6622 0862 | 8 |
| 239.1723081-10 | ___ | 8 |
| 239.1723082-10 | ___ | 8 |
| 238Н-1723100 | 45 6622 0838 | 8 |
| 238Н-1723154 | 45 6622 0863 | 8 |
| 238М-1723162-42 | 45 6622 2940 | 8 |
| 238Н-1723170 | 45 6622 0864 | 8 |
| 238-1723280 | 45 6622 1506 | 8,9 |
| 238Н-1723290 | 45 6622 0866 | 8 |
| 236-3802024 | 45 6621 1008 | 9 |
| 202.3802033-40 | 45 6633 1142 | 7 |
| 201.3802034 | 45 6633 0774 | 9 |
| 201.3802042 | 45 6633 0775 | 9 |
| 201.3802052 | 45 6633 0779 | 9 |
| 201.3802069 | 45 6633 0783 | 9 |
| ___ | 25 3111 2066 | 9 |
| ___ | 25 3111 2144 | 9 |
| ___ | 25 3111 2218 | 9 |
| ___ | 25 3111 2624 | 9 |
| КЭМ24-01 | 37 4231 3241 | 9 |
| 3 609 | 46 2113 0869 | 5 |
| ___ | 46 9118 6660 | 4,6 |
| ___ | 46 9118 7960 | 6 |
| ___ | 45 9167 5005 | 2,3 |
| 211 | 46 1213 2857 | 5 |
| 70-117 | ___ | 3 |
| 6-42308АК | 46 2213 4790 | 5 |
| ___ | 46 9216 0750 | 7 |
| 76-592708М1 | 46 2253 6674 | 5 |
| 50 217 | 46 1274 5384 | 7 |
| 50 315 | 46 1274 7501 | 5 |
| 170 314Л | 46 1294 5614 | 5 |
| ВК-403Б-3716 000 | 45 7373 4914 | 9 |
| 1101.3843 | 45 7382 7006 | 9 |
| 64 907-К | 46 5321 1821 | 5 |
| ___ | 45 9556 1060 | 9 |
| 664 818Д | 46 2583 2398 | 5 |
| 986 714КС17 | 46 1593 6371 | 2 |
| 802 806Д | 46 2292 6822 | 7 |
| 6-205К | ___ | 5 |

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

В РАЗДЕЛЕ “СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ” ГРАФЫ ОБОЗНАЧАЮТ;

I     - обозначение  детали(код ОКП)

II   - размер, мм

III   - номер рисунка, на котором изображена данная деталь

БОЛТЫ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d | l | l0 | H | S |  |
| 201420-П29 | М6 | 20 | 20 | 4 | 10 | 8 |
| 201454-П2 | М8 | 16 | 16 | 5 | 12 | 2, 3 |
| 201460-П29 | М8 | 30 | 22 | 5 | 12 | 9 |
| 201462-П29 | М8 | 35 | 22 | 5 | 12 | 8 |
| 201466-П29 | М8 | 45 | 22 | 5 | 12 | 9 |
| 201468-П29 | М8 | 50 | 22 | 5 | 12 | 9 |
| 201497-П29 | М10 | 25 | 25 | 6 | 14 | 4 |
| 201499-П29 | М10 | 30 | 26 | 6 | 14 | 4 |
| 202565-П29 | М12 | 35 |  |  |  | 9 |
| 310013-П29 | М10 | 35 | 26 | 6 | 14 | 4, 6 |
| 310043-П29 | М6 | 28 | 20 | 4 | 10 | 9 |
| 310044-П29 | М12 | 50 | 35 | 7 | 17 | 9 |
| 310213-П29 | М10 | 40 | 28 | 6 | 14 | 2,3 |
| 310235-П29 | М16 | 50 | 30 | 9 | 22 | 2, 3, 4 |
| I | II | III |
|  | d | l | l0 | H | S |  |
| 310122-П29 | М10 | 21 | 13 | 4,5 | 14 | 8 |
| 310239-П29 | М10 | 40 | 17 | 8,5 | 14 | 8 |
| 310049-П | М10 | 28,5 | 16,5 | 7,5 | 14 | 9 |
| 310067-П2 | М12 | 30 | 30 | 8 | 17 | 5, 7 |

ШПИЛЬКИ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d | d1 | l | l1 | 10 |  |
| 216234-П29 | М8х1,25 | М8х1 | 20 | 14 | 16 | 9 |
| 216258-П29 | М10х1,5 | М10х1 | 25 | 13 | 20 | 6 |

ВИНТЫ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d | l | l0 | h | D |  |
| 220086-П29 | М5 | 30 | 30 | 3,5 | 8,5 | 6 |

ГАЙКИ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d | H | S |  |
| 250511-П29 | М8х1 | 6 | 13 | 9 |
| 250513-П29 | М10х1 | 8 | 17 | 6 |
| 250559-П29 |  |  |  | 9 |
| 250636-П29 | М16х1,5 | 8 | 24 | 2,3 |
| 251086-П29 | М5 | 4 | 10 | 6 |
| I | II | III |
|  | d | H | S |  |
| 250977-П29 | М12х1,25 | 10 | 19 | 9 |
| I | II | III |
|  | d | D | l | l0 |  |
| 311416-П | М45х1,5 | 63 | 13,5 | 8,5 | 5 |
| 311810-П2 | М70х2 | 95 | 15 | 11 | 5 |

ШАЙБЫ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | D | d | S |  |
| 252004-П2 | 12 | 6,4 | 1,6 | 8 |
| 252005-П2 | 16 | 8,4 | 1,6 | 8, 9 |
| 252007-П2 | 24 | 12 | 2,0 | 9 |
| 312326-П2 | 19 | 14,2 | 1,5 | 9 |
| 312482-П34 | 14,2 | 10,2 | 1,5 | 8 |
| 252134-П2 | 10,1 | 6,1 | 2 | 8, 9 |
| 252135-П2 | 13,1 | 8,1 | 2,5 | 2, 3, 8, 9 |
| 252136-П2 | 17,1 | 10,1 | 3,5 | 2, 3, 4, 6 |
| 252137-П2 | 20,1 | 12,1 | 4 | 9 |
| 252139-П2 | 26,3 | 16,3 | 5 | 2, 3, 4 |
| I | II | III |
|  | d | d 1 | S |  |
| 312212-П2 | 36 | 25 | 1,0 | 9 |
| 312533-П2 | 14 | 8,2 | 1,2 | 9 |

ШТИФТЫ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d | l |  |
| 258623-П2 | 5 | 8 | 7 |
| 313407-П29 | 10 | 25 | 6 |
| 313410-П2 | 12 | 25 | 9 |
| 313463-П | 11,5 | 18 | 9 |

ЗАГЛУШКИ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | D | S | R |  |
| 260310-П29 | 26 | 2 | 32 | 6 |
| 260316-П2 | 40 | 2 | 60 | 2, 3 |

ПРЕСС-МАСЛЕНКИ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d | ( | S |  |
| 45 9167 5005 | 1/8” | 45 º | 12 | 2, 3 |

ВВЕРТЫШ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d | d1 | l | l0 | l1 | S |  |
| 316614-П2 | М16х1,5 | М24х2 | 33,5 | 9,5 | 14 | 32 | 9 |

ШПОНКИ СЕГМЕНТНЫЕ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | D | b | h |  |
| 45 9824 6265 | 25 | 5 | 10 | 5 |
| 314000-П2 | 54 | 10 | 13 | 5 |
| 314001-П2 | 51 | 8 | 13,5 | 5 |
| 314004-П2 | 28 | 6 | 12 | 2, 3 |

ПРОКЛАДКИ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | D | d | h |  |
| 312434-П | 16 | 10,5 | 2 | 8 |
| 312768-П | 30 | 24,3 | 2 | 9 |

ПРОБКИ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d | l | h | S |  |
| 316135-П2 | 3/8'' | 12 | 4 | 9 | 4 |
| 262522-П2 | 1/4” | 20 | 5,5 | 19 | 6 |
| 4599331201 | 1/8” | 9 | ___ | ___ | 9 |
| 316121-П29 | 1/4'' | 13 | 5 | 14 | 4 |
| 316172-П2 | М16х1,5 | 11 | 10 | 24 | 6 |
| 316180-П2 | М24х2 | 15 | 12 | 32 | 9 |

ХОМУТИКИ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d | b | l |  |
| 288026-П29 | 85 | 16 | - | 6 |
| 316215-П | 6,4 | 10 | 282 | 6 |

ШПЛИНТЫ

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d | l |  |
| 258039-П29 | 3,2 | 20 | 9 |
| 297575-П29 | 6,4 | 22 | 6 |
| 258280-П2 | 1,6 | 150 | 5 |
| 258282-П | 1,6 | 200 | 7 |
| 258296-П | 1,6 | 600 | 7 |
| 258298-П | 1,6 | 700 | 9 |

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ

ГОСТ 9833-73

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d1 | d2 |  |
| 25 3111 2624 | 12,6 | 3,0 | 9 |
| 25 3111 2066 | 17,5 | 2,5 | 9 |
| 25 3111 2144 | 24,5 | 3,6 | 9 |
| 25 3111 2218 | 113,0 | 3,6 | 9 |

МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ

АРМИРОВАННЫЕ ГОСТ 8752-79

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
|  | d | D | h |  |
| 236-1701230 | 41,3 | 64 | 10 | 4 |
| 240-1307090 | 24,3 | 42 | 10 | 5 |
| 202.1721088-40 | 99,1 | 125 | 12 | 9 |