ДВИГАТЕЛЬ ТМЗ 8486.10-02 (03) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 8486.3902160-20 ИМ ОАО «ТМЗ»

Инструкция служит для использования в качестве руководства при установке двигателя на трактор и предназначена для работников эксплуатирующих организаций.

Инструкция распространяется на двигатель ТМЗ-8486.10-02, предназначенный для установки на бульдозер “Komatsu Д-355А” и двигатель ТМЗ-8486.10-03, предназначенный для установки на трубоукладчик “Komatsu Д-355С”.

Установку двигателя на бульдозер “Komatsu Д-155А” производить аналогично установке двигателя на бульдозер “Komatsu Д-355”.

Габаритные и присоединительные размеры двигателей согласованы с моторным отсеком и системами трактора, в комплект поставки двигателя входят детали, необходимые при его монтаже. Установка двигателя не требует применения специального и дорогостоящего оборудования и по опыту завода-изготовителя успешно выполняется потребителем.

Монтаж двигателя должен проводиться в условиях мастерской, оснащенной грузоподъемным механизмом (не менее 2 т), электросваркой, типовым набором металлорежущего оборудования и слесарного инструмента.

Инструкция содержит подробное описание операций, которые необходимо последовательно выполнить в процессе монтажа. Описание операции снабжено поясняющим рисунком, расположенным справа от текста. Если при выполнении данной операции используются детали из монтажного комплекта двигателя, то приводится их перечень и обозначение.

Инструкция по монтажу двигателя составлена на основе опыта завода-изготовителя и эксплуатирующих организаций, содержит необходимые указания, точное выполнение которых, наряду со строгим соблюдением требований инструкции по эксплуатации двигателя обеспечивает его безотказную и длительную работу.

- Подсборка двигателя ТМЗ 8486.10-02 (03) перед установкой.

1.1	Двигатель ТМЗ 8486.10-02 (03).

- Двигатель (1) на транспортной подставке установить так, чтобы ось коленчатого вала была на высоте не менее 700 мм от пола;

- выпилить в транспортной подставке окно для установки картера маховика "KOMATSU".

Рис. 1.1

1.2	Картер маховика "KOMATSU".

- Доработать картер маховика "KOMATSU":

- разметить по Рис. 1.2 или по прокладке четыре отверстия на картере маховика ;

Рис. 1.2

- просверлить в картере 4 отверстия (20 мм напроход;

Рис. 1.3

- установить прокладку (2), смазанную консистентной смазкой на штифты (3) корпуса муфты отключения трансмиссии, закрепленного на двигателе;

Рис. 1.4

- Установить на штифты дообработанный картер маховика (4) и равномерно закрепить штатными болтами (5) в количестве 14 штук.

Рис. 1.5

- Затянуть болты картера маховика в порядке возрастания номеров в следующей последовательности:

-	1-й цикл		–	36-40 кгс.м;

-	2-й цикл		–	полностью ослабить;

-	3-й цикл		–	40-44 кгс.м.

Рис. 1.6

  - Нижнее уплотнение.

- Установить пластину нижнего уплотнения (6) с прокладкой (7) между корпусом муфты отключения трансмиссии и картером маховика, предварительно смазав прокладку консистентной смазкой или герметиком.

Рис. 1.7

Детали: 		8486.3950011			пластина,				кол-во – 1 шт.

8486.3950012			прокладка,				кол-во – 1 шт.

201497 - П29			болт М10-6gх25,		кол-во – 10 шт.

252136 – П29			шайба 10 ОТ,			кол-во – 10 шт.

  - Корпус с манжетой и шестерни

картера.

- Установить корпус с манжетой (8) в картер маховика, законтрить установочные болты (9) замковыми пластинами;

- установить в картер маховика промежуточную шестерню вала отбора мощности в сборе (10)и шестерню насоса усилителя рулевого управления (11). Надежно законтрить болты крепления.

Рис. 1.8

1.5	Маховик "KOMATSU".

- Установить маховик (12) на промежуточный вал муфты отключения трансмиссии, предварительно затянуть штатные болты (13);

Рис. 1.9

- перевести рукоятку фиксатора маховика (14) в глубокий паз корпуса и проворачивать коленчатый вал по направлению вращения до западания штифта фиксатора в отверстие на маховике;

- окончательно затянуть болты моментом 63(2 кгс.м.;

- перевести рукоятку фиксатора из глубокого паза корпуса в мелкий.

Рис. 1.10

  - Гидротрансформатор

- Установить прокладку, смазанную консистентной смазкой, на катер маховика;

- ввернуть направляющую шпильку. В подвешенном состоянии гидротрансформатор (15) в сборе с загрузочными и регуляторными клапанами подвести до зацепления с шестерней маховика и совместив контуры картера маховика и гидротрансформатора, закрепить по контуру болтами, заменив направляющую шпильку болтом.

Рис. 1.11

  - Редуктор отбора мощности.

- Удерживая редуктор отбора мощности в подвешенном состоянии, уложить в проточку его корпуса уплотнительные кольца и сцентрировать шлицевую часть вала по втулке шестерни в картере маховика, совместить редуктор по прилегающим плоскостям с картером маховика;

- затянуть 11 сквозных болтов.

Рис 1.12

Примечание: При монтаже двигателя на трубоукладчик пункт 1.7 выполняется при условии, что демонтирована воротообразная рама трубоукладчика. В противном случае редуктор отбора мощности остается на тракторе 	 (согласно инструкции "Komatsu", стр.13 –77, п.7)

1.8	Смазочная трубка.

- Присоединить смазочную трубку муфты отключения трансмиссии (16) (трубку предварительно согнуть по месту) к распределительному корпусу (17), используя удлиненный болт (18) со штатными медными шайбами; другой конец трубки присоединить к форсунке муфты отключения трансмиссии болтом (19) с уплотнительными медными шайбами.

Рис. 1.13

Детали:	8486.3950370-30 		трубка,						кол-во – 1 шт.

8486.3950378			болт,							кол-во – 1 шт.

310096-П29				болт М14х1,5-6gх30,		кол-во – 1 шт.

312326-П3				шайба 14,2 ,					кол-во – 2 шт.

1.9	Крышка стартера.

- Установить заглушку (20)с прокладкой на отверстие стартера в картере "KOMATSU" и затянуть болтами с шайбами (21).

Рис. 1.14

Детали:	8486.3950013			заглушка,						кол-во – 1шт.

8486.3950014			прокладка,					кол-во – 1шт.

202119-П2				болт М16-6gх40,			кол-во – 3шт.

252139-П2				шайба 16 ОТ,				кол-во – 3шт.

1.10	Трос останова двигателя.

- Закрепить в развале блока цилиндров оболочку троса останова двигателя (22), подсоединив трос к рычагу останова двигателя (23), расположенном на регуляторе топливного насоса. (Трос диаметром 2мм и L=2м, и оболочка троса в комплект поставки не входят).

Рис. 1.15

1.11	Рычаг управления.

- Установить на промежуточном кронштейне (24),используя штатные болты, промежуточный рычаг топливоподачи (25), с приваренной пластиной (26);

- выправить и укоротить на 50 мм. тягу "KOMATSU" (27)

- cсоединить тягой "KOMATSU" (27) рычаг управления ТНВД ТМЗ (под площадкой глушителя) и промежуточный рычаг и зашплинтовать;

- снять штатную тягу и установить тягу (28) ТМЗ. Законтрить наконечники гайками.

Рис. 1.16

Детали:	8486.3950143			тяга,								кол-во – 1шт.

8486.3950145			пластина,						кол-во – 1шт.

1.12		Передняя опора.

- Установить балку передней опоры(29) на кронштейн двигателя и зафиксировать опору стопорным кольцом(30).

Рис. 1.17

Детали:	8486.1001020-10		балка в сборе,					кол-во – 1шт.

8486.1001120-10		кольцо,							кол-во – 1шт.

1.13		Задние опоры.

- Закрепить на картере маховика "KOMATSU" задние опоры. Болты крепления опор штатные фирмы "KOMATSU".

Рис. 1.18

1.14		Фильтр грубой очистки топлива.

- Приварить кронштейн (36) к штатному фильтру системы КПП (37) "Komatsu " согласно рис.1.19 (расстояние от основания до центра отверстий    ≈ 350 мм.);

Рис. 1.19

Детали:	8486.3950121			кронштейн,					кол-во – 1шт.

- закрепить фильтр-отстойник топлива (38) болтами (39).

Рис. 1.20

Детали:	840.1105010				Фильтр-отстойник,			кол-во – 1 шт.

201563-П29				болт М12х1,25-6gх30,		кол-во – 2 шт.

252137-П2				шайба 12 ОТ,				кол-во – 2 шт.

2. Установка двигателя 8486.10-02 (03) на раму и подключение его к агрегатам трактора.

2.1	Рама трактора.

- Снять с левого лонжерона рамы и поперечной балки два блока гидромагистрали левого силового цилиндра.

  - Маслоохладитель трансмиссии и лебедки.

- Просверлить в маслоохладителе на нижней крышке отверстие под сливной кран и нарезать резьбу (соблюдать осторожность от повреждения охлаждающей секции), установить штатный сливной кран (1), а старое место заглушить резьбовой пробкой;

Рис. 2.1

- установить на маслоохладитель, используя штатные болты, патрубки (2) и (3), предварительно нанеся на прокладки герметик;

Рис. 2.2

Детали:	8486.3950190-30				патрубок,				кол-во – 1 шт.

8486.3950195-30				патрубок,				кол-во – 1 шт.

8486.3950184					прокладка,			кол-во – 2 шт.

- установить, используя штатные болты, патрубки отвода и подвода масла к маслоохладителю (4) и (5), установив предварительно резиновые кольца.

Примечание: При монтаже силового агрегата на трубоукладчик дополнительно устанавливаются патрубки отвода и подвода масла от механизма лебедки к маслоохладителю.

Рис. 2.3

Детали для бульдозера:

8486.3950380-30			патрубок,							кол-во – 1 шт.

8486.3950390-30			патрубок,							кол-во – 1 шт.

25 3111 2262				кольцо 044-052-46-2-1			кол-во – 2 шт.

для трубоукладчика:

8486.3950380-40			патрубок,							кол-во – 1 шт.

8486.3950390-40			патрубок,							кол-во – 1 шт.

8486.3950520-40			патрубок,							кол-во – 1 шт.

8486.3950530-40			патрубок,							кол-во – 1 шт.

25 3111 2262				кольцо 044-052-46-2-1			кол-во – 4 шт.

- установить на маслоохладитель кронштейны (6), кронштейны (7), бонки (8). (схема установки кронштейнов см. в приложении)

# Рис. 2.4

Детали для бульдозера:

8486.3950189			кронштейн,					кол-во – 2 шт.

8486.3950187			кронштейн,					кол-во – 2 шт.

8486.3950182-30		бонка,							кол-во – 2 шт.

8486.3950188-30		болт М14-6gх35,			кол-во – 12 шт.

8486.3950185-30		гайка М14,					кол-во – 8 шт.

252138-П2				шайба 14 ОТ,				кол-во – 12 шт.

для трубоукладчика:

8486.3950189			кронштейн,					кол-во – 2 шт.

8486.3950187			кронштейн,					кол-во – 2 шт.

8486.3950182-30		бонка,							кол-во – 2 шт.

8486.3950188-30		болт М14-6gх35,			кол-во – 14 шт.

8486.3950185-30		гайка М14,					кол-во – 6 шт.

252138-П2				шайба 14 ОТ,				кол-во – 14 шт.

- закрыть переднюю защиту и установив на нее маслоохладитель в сборе, выставить при помощи подставок его положение относительно рамы и труб маслоохладителя. Прихватить задние кронштейны в сборе с бонками (9) к маслоохладителю и к поперечной балке, а также бонки (8) к лонжеронам.( Смотри Рис. 2.4 ).

Примечание. При установке на трубоукладчик необходимо подрезать ребра жесткости на передней защите.

Детали для бульдозера:

8486.3950181-31		кронштейн,					кол-во – 2 шт.

8486.3950182-30		бонка,							кол-во – 2 шт.

8486.3950188-30		болт М14-6gх35,			кол-во – 4 шт.

252138-П2				шайба 14 ОТ,				кол-во – 4 шт.

- установить двигатель на раму и проверить отсутствие контакта маслоохладителя в сборе с масляным картером двигателя. При контакте, переустановить маслоохладитель. Снять двигатель на подставку.

- окончательно обварить бонки;

# Рис 2.5

- окончательно обварить задние кронштейны на маслоохладителе;

# Рис 2.6

- установить маслоохладитель на раму. Подсоединить болтами с шайбами патрубки подвода и отвода масла к маслоохладителю, установив штатные уплотнительные кольца;

Рис 2.7

Детали:	201680-П29			болт М10х1,25-6gх35,				кол-во – 4 шт.

252136-П2			шайба 10 ОТ,						кол-во – 4 шт.

дополнительно для трубоукладчика:

201680-П29			болт М10х1,25-6gх35,				кол-во – 4 шт.

252136-П2			шайба 10 ОТ,						кол-во – 4 шт.

- открыть переднюю защиту.

  - Двигатель в сборе.

- Установить на кронштейны передней балки штатными болтами платики (11);

- двигатель в сборе установить на раму:  задние опоры устанавливаются на штифты на штатное место, а передние – на лонжероны рамы. При установке соблюдать осторожность от повреждения деталей двигателя.

Рис 2.8

Детали для бульдозера:

8486.1001040-10			платик,								кол-во – 2 шт.

для трубоукладчика

8486.1001045-10			платик,								кол-во – 2 шт.

- приварить по контуру платики передней опоры к лонжеронам. (см. Рис. 2.8 )

- установить и закрепить болты крепления передней балки и задние установочные болты;

Рис 2.9

Примечание: при монтаже двигателя на трубоукладчик в случае если воротообразная рама трубоукладчика не демонтирована, при установке двигателя необходимо сцентрировать шлицевую втулку в картере маховика с валом редуктора отбора мощности, подвешенного на тракторе (см. п. 1.7, примечание).

При этом соблюдать осторожность от выпадения и повреждений уплотнительных колец. Затянуть 11 сквозных болтов крепления редуктора отбора мощности.

- проверить центровку двигателя по заводской инструкции "KOMATSU".(см. Рис. 2.10 и 2.11)

Установить центровочный инструмент на муфте соединения гидротрансформатора и трансмиссии. Измерить радиальное и осевое биение. Радиальное и осевое биение должно быть в пределах 0,5 мм. Если они выходят из пределов, то ослабить установочные болты и отрегулировать биение количеством подкладок, под передними и задними кронштейнами.

Рис. 2.10

Рис. 2.11

- окончательно затянуть болты крепления силового агрегата к раме, задние установочные болты зашплинтовать проволокой.

  - Кардан.

- Установить кардан (12) между двигателем и коробкой передач;

- окончательно затянуть болты крепления подшипников кардана, моментом 13(0,4 кгс.м;

- прошприцевать крестовины кардана.

Рис. 2.12

2.5	Трубопроводы гидротрансформатора, насосов трансмиссии и рулевого управления (и противовесов - для трубоукладчика).

- Установить трубопроводы гидротрансформатора, насосов трансмиссии и рулевого управления (и противовесов - для трубоукладчика) по заводской инструкции " KOMATSU ".

  - Фильтр системы коробки передач.

- Установить фильтр (13), с закрепленным на нем фильтром грубой очистки топлива, на штатное место;

- подсоединить впускной (14) и выпускной (15) трубопровод к фильтру, используя уплотнительные кольца и болты "KOMATSU".

Рис. 2.13

  - Топливопроводы.

- к входному отверстию фильтра грубой очистки топлива (16) присоединить болтом с медными шайбами штуцер-наконечник (17);

- к выходному отверстию фильтра грубой очистки топлива присоединить трубки отвода и подвода топлива (19) используя болт (18) с медными шайбами;

Рис 2.14

- подсоединить трубки отвода и подвода топлива (19) к соответствующим трубкам на двигателе;

Рис 2.15

Детали:	8486.3950130		штуцер-наконечник,				кол-во – 1 шт.

8486.3950120		трубка,								кол-во – 2 шт.

310236-П29			болт М14(1,5-6g(48,5 ,			кол-во – 1 шт.

312326-П34			шайба,								кол-во – 3 шт.

- подсоединить топливопровод "KOMATSU" к штуцеру-наконечнику (17);

- соединить со штуцером слива топлива с форсунок штатную дренажную трубку "KOMATSU";(при необходимости изготовить переходник по Рис. 2.16)

Рис 2.16

2.8	Ограждение вентилятора.

- Удалить часть ограждения вентилятора выделенную контуром.(см. Рис 2.17)

Рис. 2.17

2.9	Радиатор.

- Установить переднюю часть трактора в сборе с радиатором на раму и затянуть болты крепления.

2.10	Труба отводящая двигателя.

- Установить на коробку термостатов двигателя через прокладку трубу отвода жидкости в радиатор (20),соединить ее с патрубком радиатора штатным рукавом. Затянуть хомуты.

Рис. 2.18

Детали для бульдозера:

8486.3950160-30		труба отводящая,			кол-во – 1 шт.

8486.3950169-30		прокладка,					кол-во – 1 шт.

250517-П29				гайка М10x1,25-6Н,		кол-во – 2 шт.

252136-П2				шайба 10 OT,				кол-во – 2 шт.

для трубоукладчика:

8486.3950160-40		труба отводящая,			кол-во – 1 шт.

8486.3950169-30		прокладка,					кол-во – 1 шт.

250517-П29				гайка М10x1,25-6Н,		кол-во – 2 шт.

252136-П2				шайба 10 OT,				кол-во – 2 шт.

2.11	Труба подводящая двигателя.

- Установить через прокладку трубу подводящую в сборе (21) на нижний патрубок водяного насоса двигателя и соединить ее рукавом (22) с трубой маслоохладителя.

Рис. 2.19

Детали для бульдозера:

8486.3950170-30		труба подводящая,		кол-во – 1 шт.

8486.3950179-30		прокладка,					кол-во – 1 шт.

8486.3950168-30		рукав 76-88,9-0,3 ,			кол-во – 1 шт.

238Ф-1115138			хомут,						кол-во – 2 шт.

250517-П29				гайка М10x1,25-6Н,		кол-во – 3 шт.

252136-П2				шайба 10 OT,				кол-во – 3 шт.

для трубоукладчика:

8486.3950170-40		труба подводящая,		кол-во – 1 шт.

8486.3950179-30		прокладка,					кол-во – 1 шт.

8486.3950168-30		рукав 76-88,9-0,3 ,			кол-во – 1 шт.

238Ф-1115138			хомут,						кол-во – 2 шт.

250517-П29				гайка М10x1,25-6Н,		кол-во – 3 шт.

252136-П2				шайба 10 OT,				кол-во – 3 шт.

2.12	Трубопроводы радиатора.

- Снять штатную отводящую трубу радиатора с нижнего бака радиатора;

- обрезать ее, подогнав размер по месту.

- установить через прокладку отводящую трубу, закрепив его штатными болтами к нижнему баку радиатора;

- установить, используя рукав, патрубок (23) между отводящим патрубком радиатора и трубой маслоохладителя, предварительно приварив на патрубок штатную паровоздушную трубку от трубы радиатора.

Рис. 2.20

Детали для бульдозера:

8486.3950200-30		патрубок,						кол-во – 1 шт.

8486.3950168-30		рукав 76-88,9-0,3 ,			кол-во – 2 шт.

238Ф-1115138			хомут,						кол-во – 4 шт.

для трубоукладчика:

8486.3950200-40		патрубок,						кол-во – 1 шт.

8486.3950168-30		рукав 76-88,9-0,3 ,			кол-во – 2 шт.

238Ф-1115138			хомут,						кол-во – 4 шт.

- срезать со штатной отводящей трубы радиатора сливной кран "KOMATSU" (24) и приварить его над люком в защите на патрубок (23).

- соединить паровоздушную трубку с выпускным патрубком радиатора.

- окончательно затянуть хомуты.

Рис. 2.21

2.13		Ремни вентилятора.

- Проверить расположение ручьев на шкивах коленчатого вала и вентилятора. Ручьи должны располагаться в одной плоскости. Регулировка производится изменением количества регулировочных шайб под шкивом вентилятора "KOMATSU";

- установить и натянуть ремни вентилятора натяжным приспособлением двигателя.

Детали:	8486.3950605				ремень ,					кол-во – 3 шт.

2.14		Воздухоочиститель ТМЗ.

- Установить на воздухоочиститель фланец предочистителя (25), закрепив его болтами с гайками;

Рис. 2.22

Детали:	8486.3950150				фланец,					кол-во – 1 шт.

201497-П29					болт М10-6gх25,		кол-во – 4 шт.

250512-П29					гайка М10,				кол-во – 4 шт.

252006-П29					шайба 10,				кол-во – 4 шт.

252136-П2					шайба 10 ОТ,			кол-во – 4 шт.

- установить воздухоочиститель ТМЗ (26) на площадке рамы и закрепить его хомутами;

Рис. 2.23

Детали:	8421.1109010			фильтр воздушный,		кол-во – 1 шт.

8486.1109706-10		хомут правый,				кол-во – 2 шт.

8486.1109712-10		хомут левый,				кол-во – 2 шт.

8486.1109720-10		болт стяжной,				кол-во – 2 шт.

260065-П29				палец 10х48,				кол-во – 4 шт.

252006-П29				шайба 10,					кол-во – 4 шт.

258039-П29				шплинт 3,2х20,				кол-во – 4 шт.

- соединить рукавом (27) воздухоочиститель с впускным патрубком турбокомпрессора и затянуть хомуты;

Детали:	8421.1109386			рукав,							кол-во – 1 шт.

8486.1118328			хомут,						кол-во – 2 шт.

- установить предочиститель "KOMATSU" (28).

Рис. 2.24

2.15		Глушитель "KOMATSU".

- установить глушитель (29) на площадку рамы, вставив кольцо компенсатора в гнезда глушителя и выпускного патрубка двигателя, закрепить глушитель болтами (один болт крепления глушителя установлен на раме)

Рис. 2.25

Детали:	201573-П29				болт М12х1,25-6gх60,		кол-во – 3 шт.

250515-П29				гайка М12х1,25-6g,			кол-во – 4 шт.

252137-П2				шайба 12 ОТ,				кол-во – 4 шт.

    - Трубка датчика давления.

- подсоединить трубку указателя давления к масляному фильтру, используя болт и медные шайбы и соединить ее с трубкой манометра "KOMATSU".

Примечание: отверстие КГ1/4" предназначено для установки датчика аварийного давления масла ММ 355. (Датчик в комплект поставки не входит)

Рис. 2.26

Детали:	8486.3950500-30		трубка,						кол-во – 1 шт.

310096-П29				болт М14х1,5-6gх30,		кол-во – 1 шт.

312326-П34				шайба 14,2 ,					кол-во – 2 шт.

2.17		Электропроводка.

- Соединить электропроводку в защитной оболочке с генератором;

Рис. 2.27

- соединить электропроводку в защитной оболочке со стартером;

Рис. 2.28

Рис. 2.29

- соединить электропроводку с датчиком указателя температуры охлаждающей температуры ТМ 100-А. Датчик в комплект поставки не входит. (Место установки датчика см. в приложении).

2.18		Шланг пылеуказателя.

- Установить датчик и шланг указателя засоренности воздушного фильтра. (место подсоединения - в габаритном чертеже).

2.19		Установка агрегатов.

2.19.1	Установка гидропроводов. (для бульдозера).

- Установить гидропроводы левого гидроцилиндра по правой стороне и поперечной оси гидроцилиндров или по передней части рамы воздушного фильтра. Трубы гидропровода перегнуть по месту.

    - Установка воротообразной рамы. (для трубоукладчика).

- Установить воротообразную раму по инструкции "KOMATSU".

2.20		Капот.

- Установить капот;

Рис. 2.30

- -	приложить крышку;

- установить положение выхлопной трубы и затянуть зажим;

- установить прокладку и соединить трубку эжектора;

- закрыть крышкой вырез под головку фильтра системы рулевого управления.

Рис. 2.31

2.21		Заправка маслом.

- Проверить затяжку пробки поддона двигателя;

- залить моторное масло через маслозаливную горловину до верхней метки маслоуказателя.

(Заправочную емкость смотреть в руководстве по эксплуатации двигателя)

Рис. 2.32

2.22		Заправка охлаждающей жидкостью.

- Закрыть сливной кран (30) на двигателе, нижнем патрубке радиатора и маслоохладителе;

- залить охлаждающую жидкость через заливную горловину радиатора до нормального уровня;

- проверить уровень жидкости в системе после пуска двигателя.

Рис. 2.33

  - Запуск двигателя.

- произвести запуск двигателя согласно инструкции по эксплуатации двигателя (смотреть раздел "Подготовка к работе.);

- произвести осмотр системы охлаждения и гидравлической системы силового агрегата. При обнаружении подтеканий остановить двигатель и устранить дефекты.

2.24		Нижний щиток и боковины капота.

- Поднять передний щиток защиты, установить положение на раме и затянуть болты.

Рис. 2.34

- установить левую боковину капота предварительно вырезав, по месту, окно для размещения воздушного фильтра двигателя;

Рис. 2.35

- установить правую боковину капота предварительно вырезав, по месту, окно для размещения воздушного патрубка турбокомпрессора.

Рис. 2.36

3.	Приложение.

  - Установка подогревателя двигателя.

Для прогрева двигателя в зимнее время на двигатель 8486.10-02 (03) допускается установка электрического подогревателя водяной системы "KOMATSU".

- После выполнения операции по п. 2.6 установить подогреватель (1) на передний кронштейн.

Рис. 3.1

- в параграфе 2.11 приварить по месту штатный штуцер (2) к промежуточному патрубку (23) (Рис. 2.21) и подсоединить шланг (3) забора воды из системы охлаждения в подогреватель.

Рис. 3.2

- шлангом отвода жидкости от подогревателя, через патрубок-переходник (4), соединить с подводящим патрубком правого блока цилиндров. (патрубок-переходник в комплект поставки не входит)

Рис. 3.3

- Фильтр системы рулевого управления (для трубоукладчика)

- Установить фильтр на доработанном кронштейне вместо топливного бачка пускового двигателя, используя плато 8486.3950304. Доработка заключается в приваривании плато к штатному кронштейну.

- Установить трубопроводы с применением уплотнительных колец. Патрубки перегибать по месту.

Рис. 3.4

- Схема установки охладителя

Для бульдозера

Для трубоукладчика

Рис. 3.5

  - Установка электрофакельного устройства.

- Для облегчения пуска холодного двигателя при температуре воздуха до минус 25( С возможно подключение электрофакельного устройства по схеме на Рис. 3.4 .

Примечание: двигатель поставляется с двумя электрофакельными свечами, установленные в резьбовые отверстия впускных коллекторов двигателя, и электромагнитным топливным клапаном. Остальные детали ЭФУ в комплект поставки не входят.

# Рис. 3.6

  - Габаритный чертеж.

### Рис. 3.7

## Рис. 3.8

## Рис. 3.9

## Рис. 3.10

Рис. 3.11