# Рекомендации по монтажу

# КП ЯМЗ-238ВМ взамен КП ЯМЗ-238А

# Настоящая рекомендация распространяется на коробки передач ЯМЗ-238ВМ4; ЯМЗ-238ВМ5; ЯМЗ-238ВМ7 всех модификаций и устанавливает основные требования к монтажу указанных коробок передач взамен коробок передач ЯМЗ-238А; ЯМЗ-238А3; ЯМЗ-238А5.

# 1 Общие сведения

Коробки передач: ЯМЗ-238ВМ4; ЯМЗ-238ВМ5; ЯМЗ-238ВМ7 и их модификации механические, восьмиступенчатые, состоят из основной четырехступенчатой коробки передач и двухдиапазонного планетарного демультипликатора.

Коробка передач ЯМЗ-238ВМ4 устанавливается совместно с двухдисковым сцеплением типа ЯМЗ-238 и карданным валом с гладким фланцем, взамен коробки передач ЯМЗ-238А.

Коробка передач ЯМЗ-238ВМ5 устанавливается совместно с диафрагменным сцеплением типа ЯМЗ-183 и карданным валом с гладким фланцем, взамен коробки передач ЯМЗ-238А3.

Коробка передач ЯМЗ-238ВМ7 устанавливается совместно с диафрагменным сцеплением типа ЯМЗ-183 и карданным валом с евро фланцем, взамен коробки передач ЯМЗ-238А5.

# 2 Подготовка к монтажу

2.1. Приобрести необходимую коробку передач ЯМЗ-238ВМ-1700004-40 (50 или 70).

2.2. Приобрести реле 6312.3747 (изготовитель г. Калуга).

2.3. Приобрести карданный вал (см. таблицу 1).

Таблица 1

| Модель автомобиля | Модель Коробки передач | Обозначение карданного вала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МАЗ-5432 и модификации | ЯМЗ-238ВМ4 ЯМЗ-238ВМ5 | 5551-2201010-02 | 2Х осный тягач 4х2 |
|  | ЯМЗ-238ВМ7 | 5551-2201010-10 |  |
| МАЗ-5516 и модификации | ЯМЗ-238ВМ4 ЯМЗ-238ВМ5 | 5516-2205010-20 | 3Х осный самосвал 4х4 |
|  | ЯМЗ-238ВМ7 | 54328-2201010-10 |  |
| МАЗ-6422 и модификации | ЯМЗ-238ВМ4 ЯМЗ-238ВМ5 | 64229-2205010-01 | 3Х осный тягач 6х4 |
|  | ЯМЗ-238ВМ7 | 64229-2205010-10 |  |

Допускается использовать штатный карданный вал, на автомобиле без подвесного подшипника, изготовив и установив вежду парами “фланец КП - карданный вал”, “карданный вал - фланец моста” переходные шайбы шириной примерно 50мм каждая сценрировав их по соответствующим диаметрам фланцев.

Внимание!

Номера карданных валов на неуказанных в данной таблице на иные модели автомобилей уточнить на предприятии изготовители автомобилей или на сервисных центрах.

2.4 Коробку передач освободить от технологической подставы, удалив транспортную заглушку с фланца крепления карданного вала, предохранительный чехол включателя сигнализатора переключения демультипликатора и упаковочную бумагу с первичного вала, снять заглушку с верхней крышки.

2.5. Внешним осмотром необходимо убедится в целостности датчика скорости и трубок подвода воздуха.

2.6. Установить включатель сигнализатора переключения демультипликатора (включатель упакован в бумагу и привязан к трубопроводам), предварительно удалив металлическую транспортную заглушку.

2.6. Приобрести кронштейн крепления коробки передач 54323-1715012 (кронштейн изготавливался на РУП “МАЗ”) передач или изготовить самостоятельно выдерживая крепёжные и габаритные размеры (см. рисунок 1) и установить его на задний торец демультипликатора.

Рисунок 1. Кронштейн.

2.7. Смазать тонким слоем смазки Литол-24 ГОСТ 21150-87 шлицевую часть первичного вала и убедиться, что подшипник муфты выключения сцепления заполнен указанной смазкой.

# 3 Расконсервация.

На коробках передач, прошедших консервацию, отвернуть сливную пробку и слить остатки консервационной смазки, затем завернуть сливную пробку.

# 4. Монтаж и демонтаж.

# 4.1 Для снятия коробки передач ЯМЗ-238А с автомобиля следует:

-снять площадку шасси;

-демонтировать карданный вал, отсоединив его от коробки передач и ведущего моста;

-отсоединить от редукционного клапана трубку подвода воздуха;

-отсоединить от воздухораспределителя трубопроводы подвода воздуха от пневмокрана управления демультипликатором;

-отсоединить вилку клапана усилителя выключения сцепления от рычага выключения сцепления;

-отсоединить трубопровод подвода воздуха от цилиндра выключения сцепления;

-отсоединить электропровода от выключателя сигнальной лампы переключения демультипликатора, включателя сигнальных фонарей заднего хода и датчика привода спидометра;

-отвернув четыре гайки крепления, отсоединить механизм переключения передач вместе с тягой управления или рычагом переключения от коробки передач и отвести его в сторону;

-расшплинтовать, отвернув гайки и снять заднюю поддерживающую опору силового агрегата;

-отвернуть болты крепления кронштейна с топливными трубками от крышки коробки передач;

-отвернуть болты и снять кронштейны поддерживающей опоры силового агрегата;

-подвести под коробку передач грузоподъёмный механизм;

-отвернуть болты крепления картера сцепления от картера маховика, вывесить коробку передач и отсоединить её от двигателя;

-опустить коробку передач на тележку, поднять заднюю часть автомобиля и выкатить тележку с коробкой передач из под автомобиля, после чего опустить автомобиль.

4.2 Перед монтажом переставить с коробки передач ЯМЗ-238А на коробку передач ЯМЗ-238ВМ:

-рычаг выключения сцепления;

-кронштейн вместе с цилиндром выключения сцепления;

-включатель сигнальных фонарей заднего хода и шарик Ø14 мм.;

-датчик привода спидометра и сменные шестерни привода датчика.

# 4.3 Для установки коробки передач ЯМЗ-238ВМ на автомобиль необходимо:

-поднять заднюю часть автомобиля и подкатить тележку с коробкой передач под него, затем опустить автомобиль;

-грузоподъёмным механизмом вывесить коробку передач и, не допуская больших перекосов, присоединить её к двигателю, совместив шлицы первичного вала и ведомых дисков сцепления;

-завернуть болты крепления картера сцепления к картеру маховика крутящим моментом 7…8 кгм, отсоединить грузоподъёмный механизи;

-закрепить болтами кронштейн с топливными трубками на крышке коробки передач;

-установить штатную заднюю поддерживающую опору на кронштейн коробки передач;

-положить над поддерживающей опорой на лонжероны поперечину пластиной вниз (см. рисунок 2);

Рисунок 2. Поперечина.

Внимание!

Чертежи поперечины разработаны применительно к автомобилю МАЗ-54323, перед изготовлением поперечины для других моделей автомобиля необходимо замерить расстояние между лонжеронами рамы в плоскости расположения поддерживающей опоры коробки передач и при необходимости изменить соответствующие размеры поперечины.

-замерить расстояние “А” между поперечиной и поддерживающей опорой (см. рисунок 3);

Рисунок 3. Вид на коробку передач сзади.

-подобрать пакет регулировочных пластин (см. рисунок 4) толщиной “А”, установить его между поперечиной и поддерживающей опорой и закрепить болтами поддерживающую опору на поперечине;

Рисунок 4. Пластина регулировочная.

-просверлить по месту (соосно отверстиям в поперечине) в полках лонжерона отверстия (13 мм.;

-закрепить поперечину болтами;

-закрепить, завернув четыре гайки, механизм переключения передач, совместив рычаг переключения с пазом на головках штоков;

-присоединить электропровода к включателю сигнальной лампы переключения демультипликатора, включателю сигнальных фонарей заднего хода, датчику привода спидометра;

-присоединить трубопроводы подвода воздуха от крана управления демультипликатором к воздухораспределителю и электромагнитному клапану (см. рисунок 5);

Рисунок 5. Схема расположения мест подвода воздуха

пневматического привода демультипликатора.

-присоединить к воздухораспределителю трубку подвода воздуха от пневмосистемы автомобиля;

-присоединить вилку клапана усилителя выключения сцепления к рычагу выключения сцепления;

-присоединить к цилиндру выключения сцепления трубопровод подвода воздуха;

-установить карданный вал;

-закрепить по месту площадку шасси;

-установить в кабине водителя в удобном месте реле;

-подключить реле к электросистеми коробки передач и автомобиля (см. рисунок 6);

Рисунок 6. Схема электропневматического привода управления механизмом переключения диапазонов демультипликатора.

Внимание!

Коробка передач работоспособна при отсутствии реле. Однако переключение демультипликатора при скоростях автомобиля выше 25…30 км/ч приведёт к быстрому выходу его из строя.

Гарантии завода изготовителя на коробку передач, эксплуатирующуюся без реле не распространяется!

# 5. Регулировка.

После проведения монтажных работ в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля отрегулировать:

-привод выключения сцепления (“свободный” ход педали выключения сцепления)- в обязательном порядке;

-привод механизма переключения передач- при необходимости.

# 6. Обкатка.

Обкатку установленной коробки передач провести в соответсвии с инструкцией по эксплуатации автомобиля