Двигатель ЯМЗ-845.10

Дополнение к руководству 850.3902150 РЭ Двигатели ЯМЗ-850. 10, ЯМЗ-8501.10

Двигатель ЯМЗ-845.10 предназначен для установки на карьерные самосвалы БелАЗ-7555 и создан на базе двигателя ЯМЗ-850.10, устанавливаемого на промышленные тракторы ОАО «Промтрактор» (г.Чебоксары).

Отличия в технической характеристике и конструкции двигателя ЯМЗ-845.10 от двигателя ЯМЗ–850.10 приведены ниже:

1. Степень сжатия	                15,2

2. Номинальная мощность, кВт(л.с.)                                           537(730)

3. Частота вращения при номинальной мощности, мин 1            2100

4. Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)	             2745(280)

5. Частота вращения при максимальном

крутящем моменте, мин 1	                              1300-1500

6. Максимальная частота вращения

холостого хода, мин 1	                  2350

7. Удельный расход топлива г/кВтч (г/л.с.ч)

минимальный                                                                           204(150)

при номинальной мощности                                                    216(159)

8. Часовой расход топлива при номинальной

мощности, кг/ч, не более	          118

9. Масса не заправленного двигателя, кг                                          2000

10. Давление наддува (избыточное) при

номинальной мощности, кПа (кгс/см2)	                      160-210 (1,6-2,1)

11. Кроме рычага останова двигателя с механическим приводом имеются две воздушные заслонки 8401.1030230 с электромагнитами, установленные на впускных коллекторах двигателя. Воздушные заслонки предназначены для экстренного останова двигателя в аварийной ситуации (двигатель пошел в разнос).

При нажатии на кнопку Стоп, установленную на щитке приборов автомобиля, на электромагнит подается напряжение 15 - 18 вольт при силе тока 4,50,3А. Фиксатор, соединенный с якорем электромагнита, освобождает воздушную заслонку, которая под действием пружины поворачивается и перекрывает поступление воздуха во впускной коллектор.

ВНИМАНИЕ! После остановки двигателя с помощью кнопки Стопвпускные коллекторы подвода	воздуха	в	двигатель	перекрыты воздушными заслонками.

Для запуска двигателя необходимо установить воздушные заслонки в исходное положение поворотом рычага заслонки по часовой стрелке на угол больший 95до щелчка. Усилие на рычаге воздушной заслонки при возврате в исходное положение 78…98 Н (8…10 кгс).

Установка заслонок на двигатель

С	целью	исключения	возможных	деформаций	и последующего заклинивания заслонки аварийного останова двигателя, монтаж заслонки на двигателе проводить в следующей последовательности:

1. Установить заслонку на заднем впускном коллекторе с установленной пластиной минусовой шины под одной из гаек крепления привода заслонки на ее корпусе.

2. Закрепить охладитель наддувочного воздуха (ОНВ) к картеру маховика.

3. Путем деформации пластины минусовой шины, по месту определиться с ближайшим местом крепления второго конца пластины (не закрепляя его) на ОНВ.

4. Равномерно затянуть болты крепления сочлененного с заслонкой фланца-втулки к ОНВ.

5. Проверить	срабатывание	заслонки	с	помощью дистанционного и ручного управления, не забывая каждый раз возвращать заслонку в открытое положение.

6. В случае заклинивания заслонки, ослабить три болта крепления фланца к охладителю и, используя зазоры под болтами крепления, установить заслонку без деформации.

7. Повторить операцию по проверке срабатывания заслонки.

8. Закрепить пластину минусовой шины к ближайшему болту ОНВ.

12. Установлен стартер модели 255.3708.

13. Установлены форсунки модели 182.1112010-10.

ВНИМАНИЕ!	Установка	форсунок,	не соответствующих            данному            двигателю, категорически запрещается.

14. Установлен турбокомпрессор модели К-36 или ТКР-9.

15. Установлен топливный насос высокого давления

185.1111.

16. Установлена муфта опережения впрыска топлива 182.1121-10.

17. Установлен компрессор пневмотормозов 18.3509.

Проверка и регулировка топливного насоса высокого давления

На двигателе установлен насос модели 185.1111005 с плунжерными парами без отключения секций левого ряда цилиндров на оборотах холостого хода.

Эксплуатацию и техническое обслуживание топливной аппаратуры	производить	в	соответствии	с	руководством 850.3902150 РЭ с учетом следующих изменений:

1. Лист 58. Начало подачи топлива десятой секцией насоса при номинальном положении рейки должно соответствовать подъему толкателя на величину 4,850,08 мм.

В момент начала подачи топлива десятой секцией риски на указателе, прикрепленном к корпусу насоса, и на маховике должны совпадать.

2. Лист 59, п. 3. Давление должно быть в пределах 1,5-1,9 кгс/см2 при 1000 мин-1 кулачкового вала.

3. Лист 61. В таблице должно быть:

- число оборотов кулачкового вала, мин-1	105010

- цикловая подача, мм3/цикл                                             190-194

- давление воздуха, подводимого

к корректору, кПа (кгс/см2 )	90-120 (0,9-1,2)

- давление масла, подводимого

к корректору, кПа (кгс/см2)	250-300 (2,5-3,0)

4. Лист 60, п. 7. Регулятор должен начинать выброс рейки

при 107010 мин-1 кулачкового вала.

… момент прекращения впрыскивания из последней форсунки должен наступить при 1130-1180 мин-1.

5. Лист 60, п. 8. Выключение подачи топлива через форсунки при упоре рычага управления регулятором в болт ограничения максимальных оборотов должно быть при 120020 мин-1 вала насоса.

6. Лист 60, п. 8. Подрегулировку пусковой подачи производить винтом на торце рейки.

Проверка и регулировка корректора по наддуву

1. Лист 63, п.5. …замерить величины цикловых подач при различных давлениях воздуха в полости мембраны, которые должны быть:

- при давлении воздуха 0-20 кПа (0-0,2 кгс/см2 ) 162-168 мм3/цикл

- при давлен. воздуха 601 кПа (0,60,01 кгс/см2 ) 1953 мм3/цикл

- при давлении воздуха более 100 кПа (1,0 кгс/см2 )

– более или равно 210 мм3/цикл

Гарантии завода и порядок предъявления рекламаций.

1. Ярославский моторный завод гарантирует исправную работу двигателя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации в течение гарантийного срока.

эксплуатации – 12 месяцев при условии, что наработка самосвала за этот период не превысила 35000 км.

Двигатель, поставляемый для комплектации, должен быть установлен на изделие не позднее чем через 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия - изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации и наработка на двигатель исчисляются:

- на двигатели, поставляемые для комплектации, с момента исчисления гарантийного срока эксплуатации и наработки на самосвал;

- на двигатели, поставляемые в запасные части и прошедшие полную консервацию, со дня установки их на изделие, при условии, что с момента отгрузки с предприятия -изготовителя прошло не более 12 месяцев.

В течение гарантийного срока завод бесплатно устраняет дефекты и заменяет пришедшие в негодность по его вине детали, узлы и агрегаты

Гарантия	не	распространяется	при	использовании двигателя не по назначению и без согласования с предприятием – изготовителем.

2. В случае обнаружения неисправности двигателя в период гарантийного срока при соблюдении потребителем правил	эксплуатации,	настоящей	инструкции,	потребитель обязан в течение трех дней выслать телеграфное или почтовое извещение отделу технического контроля головного предприятия -	изготовителя	изделия,	а	копию	извещения     направить управлению контроля качества ЯМЗ.

При обнаружении неисправностей двигателя,	взятого в запасные части и установленного на машине, потребитель обязан выслать в указанный срок телеграфное или почтовое извещение управлению контроля качества ЯМЗ.

В извещении потребитель обязан указать:

а) полное название организации, эксплуатирующей изделие; б) почтовый адрес (область, район, почтовое отделение),

название	ближайшей	железнодорожной	станции	или пристани, код грузополучателя;

в) завод - изготовитель, тип и марку изделия, номер шасси, на которое установлен двигатель;

г) номер двигателя, пробег изделия в километрах или работу в моточасах;

д) характер и признаки неисправности или поломки;

е) наименование и количество рекламационной продукции ж) дату получения изделия.

3. При получении извещения завод сообщает потребителю в 4-дневный срок свое согласие на выезд представителя завода для рассмотрения претензии.

В тех случаях, когда завод не считает необходимым принять непосредственное участие в составлении двухстороннего акта-рекламации, завод в срок не более 3-х дней по получении извещения о вызове извещает потребителя о своем согласии на составление акта - рекламации в одностороннем порядке.

Акт - рекламации, оформленный в 3-х дневный срок, должен быть выслан в 4-х экземплярах головному предприятию -изготовителю автомобиля, тягача или другого изделия в 2-х дней срок со дня составления.

4. В случае явной невозможности установить на месте причину возникновения дефекта и виновную сторону, дефектные детали, узлы и агрегаты по требованию завода отправить на завод для исследования и окончательного определения причин дефекта и виновной стороны.

Дефектные двигатели направлять в адрес завода:

150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75. ПАО «Автодизель». Управление сервисного обслуживания.

На таре указать железнодорожные реквизиты: станция Ярославль Северной железной дороги.

Грузополучатель: Ярославский моторный завод, пр. Октября, 75. Управление сервисного обслуживания, код 3477/8.

Детали, предъявляемые по рекламации, подвергаются в лабораториях предприятия всесторонним исследованиям для установления причины отказа и виновной стороны, и поэтому не возвращается потребителю.

5.  Акт-рекламации не подлежит удовлетворению в случае: - возникновения дефектов, образовавшихся в результате

использования изделия не по назначению;

- нарушения правил эксплуатации и технического обслу-живания, изложенных в настоящей инструкции;

- неправильной консервации и хранении;

- разборки двигателя, его агрегатов и узлов, также ремонт в гарантийный	период,	за	исключением	деталей, прилагаемых в ЗИП.

6. При неисправности комплектующих изделий направлять претензии в адрес предприятия - поставщика и копию -моторному заводу:

а) по топливной аппаратуре

– 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 62,  завод топливной аппаратуры

б) по стартеру, электромагнитному клапану, штифтовой факельной свече комплекта ЭФУ

- 142350, г. Ржев, Тверской обл.,  Зубцовское	шоссе,	42,

завод автотракторного электрооборудования (АТЭ-3);

в) по генератору 5702.3701-20

- 105023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, АО «АТЭ-1»

Образец формы для составления акта-рекламации.

Акт - рекламация

	____________________19_____г.

1. __________________________________________________ наименование организации, почтовый ________________________________________________________ и телеграфный адрес, индекс

2. ___________________________________________________ расчетные, железнодорожные реквизиты

________________________________________________________ код предприятия

3.  Состав комиссии_____________________________________ должность

________________________________________________________ фамилия, инициалы

4. Марка машины ______________________ предприятие- изготовитель машины_________________________________________________________ шасси № ____________ дата выпуска ______________20___г.

5. Двигатель: модель ЯМЗ ______________ № _____________

6. Дата поступления машины ______________20___г. от

кого и по каким документам получена _____________________________ ________________________________________________________________

7. Пробег машины до поломки в километрах или моточасах работы_____________________________________________________________

8. Марка и ГОСТ применяемых ГСМ________________________________ ___________________________________________________________________

9. Объем и дата проведения последнего технического обслуживания ___________________________________________________________________

10. Дата обнаружения дефекта ______________20___г

11. Извещение о вызове представителя (письмо, телеграмма) №_________________ дата высылки ______________20___г.

12. Описание внешнего состояния двигателя (коробки передач, сцепления), комплектность, состояние пломбировки____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

13. Описание обнаруженного дефекта и обстоятельств, при которых он произошел, условия эксплуатации ____________________________________ __________________________________________________________________ ________________________________________________________

14. Подробная характеристика дефекта по результатам разборки ______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

15. Заключение комиссии (причина дефекта, виновная сторона) ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________

16. Машина подлежит восстановлению силами и средствами эксплуатирующей организации, силами и средствами предприятия - изготовителя______________________________________________________

17.  Перечень деталей и узлов, подлежащих замене _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

18.Особые замечания ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

19. Машина восстановлена путем _________________________________ дата выпуска ______________20___г.

топливный насос высокого давления № _____________________ ________________________________________________________

Члены комиссии:	 _________________________ _________________________ _________________________ __________________________