Информационный лист о конструктивном изменении ТНВД

С Апреля 2003 года запущен в производство ТНВД мод.185 вместо ТНВД мод. 441,442,444 для двигателей семейства ЯМЗ-840. Новые ТНВД имеют улучшенные технико-экономические показатели и конструктивно изменены.

Вниманию потребителей предлагается информация о замене ТНВД мод. 441,442,444, находящихся в эксплуатации, на ТНВД мод. 185.

| Причины изменения | Внедрение ТНВД с повышенными технико-экономическими показателями; модернизированы: кулачковый вал, толкатель плунжера, пружина толкателя, плунжерная пара с увеличенным до 14 мм ходом плунжера, модернизирована и унифицирована автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива. |
| --- | --- |

| Дата внедрения | ТНВД мод.185 и его модификации для двигателей ЯМЗ 140(140 | Информация о конструктивном изменении | ОАО«ЯЗТА» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОАО «Авто-дизель» |
| 01.04.2003 | Модель |  |  |
| Таблица 1 |
| Наимено-вание | До изменения | Пос-тавка в зап. части | После изменения | Взаи-моза-меня-емость |
|  | Обозначение | Кол. |  | Обозначение | Кол |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Топливный насос высокого давления ( ТНВД ) | 441.1111005-10 | 1 | П | 185.1111005-10 | 1 | А |
|  | 442.1111005-10 | 1 | П |  |  |  |
|  | 444.1111005-10 | 1 | П |  |  |  |
|  | 441.1111005-20 | 1 | П |  |  |  |
|  | 441.1111005-40 | 1 | П |  |  |  |
|  | 444.1111005-20 | 1 | П | 185.1111005-20 | 1 |  |
|  | 442.1111005-20 | 1 | П | 185.1111005-30 | 1 |  |
|  | 444.1111005-30 | 1 | П |  |  |  |
|  | 444.1111005-40 | 1 | П | 185.1111005-40 | 1 |  |
|  | 441.1111005-30 | 1 | П | 185.1111005-50 | 1 |  |
| Болт крепления ТНВД на двига-теле*1 | 200463-П29 | 4 | Н | 200461-П29 | 4 |  |
| Топливные трубопро-воды*1 |  |  |  | 8401.1104410-02*2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 8501.1104410*2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 840.1104422-01*2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 850.1104422*2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 840.1104426-01*2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 850.1104426-01*2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 845.1104437 | 1 |  |
|  |  |  |  | 850.1104437 | 1 |  |
|  |  |  |  | 845.1104384 | 1 |  |
|  |  |  |  | 850.1104384-10 | 1 |  |
|  |  |  |  | 845.1104382 | 1 |  |
|  |  |  |  | 8501.1104382-10 | 1 |  |
| Болт*1 |  |  |  | 847.1104433 | 1 |  |
| Болт*1 |  |  |  | 310096-П29 | 1 |  |
| Болт*1 |  |  |  | 310236-П29 | 1 |  |
| Болт*1 |  |  |  | 310264-П29 | 5 |  |
| Шайба*1 |  |  |  | 201-1015624 | 13 |  |
| Шайба*1 |  |  |  | 312326-П34 | 5 |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штуцер топливный высокого давления | 42.1111256 | 12 | П | 17.1111256 | 12 | В |
| Пара плун-жерная | 421.1111150-30 | 12 | П | 17.1111150 | 12 | В |
| Пружина толкателя | 42.1111138 | 12 | П | 17.1111138 | 12 | В |
| Толкатель плунжера | 42.1111110-20*3 | 12 | П | 17.1111110 | 12 | В |
| Вал кулачковый | 44.1111055-10*3 | 12 | П | 18.1111055 | 1 | В |
| Автомати-ческая муфта опережения впрыскивания топлива | 840.1121010 | 1 | П | 840.1121010-20 | 1 | А |
|  | 840.1121010-10 | 1 | П |  |  |  |

Условные обозначения:

А - взаимозаменяемые;

для ТНВД взаимозаменяемость сохраняется с установкой трубопроводов,

болтов и шайб в соответствии со схемой (см. рис. 1) и таблицами 3, 4.

В – взаимозаменяемость не сохраняется.

П – поставляется в запасные части.

Н – не поставляется в запасные части.

*1 – стоимость изделия не входит в стоимость ТНВД.

*2 – изделие, имеющееся на двигателе.

*3 – изделие снимается с производства без замены.

Таблица 2

| Двигатель ЯМЗ | Обозначение ТНВД, устанавливаемого на него |
| --- | --- |
| 8401.10-03, 8401.10-14, 8451.10, 8502.10 | 185.1111005-10 |
| 8401.10-06, 8401.10-16 | 185.1111005-20 |
| 850.10, 8401.10-05 | 185.1111005-30 |
| 8501.10 | 185.1111005-40 |
| 8401.10-24 | 185.1111005-50 |

Таблица 3

| Обозначение трубопровода | № поз. на схеме | Двигатели ЯМЗ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8401 | 850 | 8501 | 8502 |
| 8401.1104410-02 | 5 | ( | ( |  | ( |
| 8501.1104410 |  |  |  | ( |  |
| 840.1104422-01 | 6 | ( |  |  | ( |
| 850.1104422 |  |  | ( | ( |  |
| 840.1104426-01 | 7 | ( |  |  | ( |
| 850.1104426-01 |  |  | ( |  |  |
| 845.1104437 | 8 | ( |  | ( | ( |
| 850.1104437 |  |  | ( |  |  |
| 845.1104384 | 9 | ( |  |  | ( |
| 850.1104384-10 |  |  | ( | ( |  |
| 845.1104382 | 10 | ( | ( |  | ( |
| 8501.1104382-10 |  |  |  | ( |  |

Применяемость трубопроводов на двигателе: ( - применяется.

Таблица 4

| Обозначение ТНВД | Обозначение топливных трубопроводов |
| --- | --- |
| 185.1111005-10 | 845.1104382 845.1104384 845.1104437 |
| 185.1111005-20 |  |
| 185.1111005-30 | при установке на двигатель 8401 |  |
|  | при установке на двигатель 850 | 845.1104382 850.1104384-10 850.1104437 |
| 185.1111005-40 | 8501.1104382-10 850.1104384-10 850.1104437 |
| 185.1111005-50 | 845.1104382 845.1104384 845.1104437 |

Обозначение  дополнительных  трубопроводов,  необходимых при установке на двигатель нового ТНВД  в соответствии  с таблицей  1 и схемой

рис.1.

| Информация о конструктивном изменении | Внедрение топливного насоса высокого давления 185 и его модификаций с повышенными технико-экономическими показателями для двигателей ЯМЗ семейства 140(140 | Дата внедрения | ОАО «ЯЗТА» № | Лист | Листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.04.2003 | ОАО «Автодизель» № | 1 | 3 |
| Таблица 1 |  |
| Двигатель ЯМЗ | Топливный насос высокого давления (ТНВД), обозначение | Трубопроводы низкого давления для ТНВД мод. 185 и его модификаций | № позиции, см. рис. 1 |
|  | до изменения | после изменения | наименование | обозначение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 845.10 |  | 185.1111005 | Трубка подвода топлива к ТПН | 8401.1104410-02* | 5 |
| 8401.10-03 | 441.1111005-40 | 185.1111005-10 | Трубка подвода топлива к ФТОТ | 840.1104422-01* | 6 |
| 8401.10-14 | 441.1111005-40 | 185.1111005-10 | Трубка подвода топлива к ТНВД | 840.1104426-01* | 7 |
| 8451.10 |  | 185.1111005-10 | Трубка подвода топлива к ТНВД | 845.1104437 | 8 |
| 8502.10 | 441.1111005-40 | 185.1111005-10 | Трубка отвода топлива от ФТОТ | 845.1104384 | 9 |
| 8401.10-06 | 444.1111005-20 | 185.1111005-20 | Трубка отвода топлива от ТНВД | 845.1104382 | 10 |
| 8401.10-16 | 444.1111005-20 | 185.1111005-20 |  |  |  |
| 8401.10-05 | 442.1111005-20 | 185.1111005-30 |  |  |  |
| 8401.10-24 |  | 185.1111005-50 |  |  |  |
| 850.10 | 444.1111005-30 | 185.1111005-30 | Трубка подвода топлива к ТПН | 8401.1104410-02* | 5 |
| 850.10-01 | 444.1111005-30 | 185.1111005-30 | Трубка подвода топлива к ФТОТ | 850.1104422* | 6 |
|  |  |  | Трубка подвода топлива к ТНВД | 850.1104426-01* | 7 |
|  |  |  | Трубка подвода топлива к ТНВД | 850.1104437 | 8 |
|  |  |  | Трубка отвода топлива от ФТОТ | 850.1104384-10 | 9 |
|  |  |  | Трубка отвода топлива от ТНВД | 845.1104382 | 10 |
|  | Конструктор | Начальник бюро | Главный конструктор |

| Продолжение таблицы 1 |  | Информация о конструктивном изменении | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8501.10 | 444.1111005-40 | 185.1111005-40 | Трубка подвода топлива к ТПН | 8501.1104410* | 5 |
|  |  |  | Трубка подвода топлива к ФТОТ | 850.1104422* | 6 |
|  |  |  | Трубка подвода топлива к ТНВД | 850.1104426-01* | 7 |
|  |  |  | Трубка подвода топлива к ТНВД | 850.1104437 | 8 |
|  |  |  | Трубка отвода топлива от ФТОТ | 850.1104384-10 | 9 |
|  |  |  | Трубка отвода топлива от ТНВД | 8501.1104382-10* | 10 |
| Двигатели ЯМЗ семейства 140×140 мм всех модификаций и исполнений | Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива | Автоматические муфты опережения впрыскивания топлива взаимозаменяемы |
|  | до изменения | после изменения |  |
|  | 840.1121010 | 840.1121010-20 |  |
|  | 840.1121010-10 |  |  |

Примечания к таблице 1

- Для крепления ТНВД моделей 441, 442, 444, 185 используются:

| 200461-П29 | Болт М10×1,25-6g×80 | - 4 шт. |
| --- | --- | --- |
| 252136-П2 | Шайба 10 ОТ | - 4 шт. |
| 312515-П29 | Шайба 10 | - 4 шт. |

Шайбы 10 ОТ, 10 в комплект поставки не входят и поставляются за отдельную плату.

2 * трубопровод, имеющийся на двигателе.

3   При замене ТНВД мод. 441, 442, 444, находящихся в эксплуатации, на ТНВД мод. 185 или его модификации необходимо установить трубопроводы

низкого давления в соответствии с таблицей 1 и схемой рис. 1.

| 1 Фильтр грубой очистки топлива (ФГОТ) 2 Топливоподкачивающий насос (ТПН) 3 Топливный насос высокого давления (ТНВД) 4 Фильтр тонкой очистки топлива (ФТОТ) 5 Подвод топлива к ТПН | 6 Подвод топлива к ФТОТ 7 Подвод топлива к ТНВД 8 Подвод топлива к ТНВД 9 Отвод топлива от ФТОТ 10 Отвод топлива от ТНВД | 11 201.1015624 12 847.1104433 13 310096-П29 14 310236-П29 15 310264-П29 16 312326-П | Шайба уплотнительная 14 Болт М16×1,5-6g×62 Болт М14×1,5-6g×30 Болт М14×1,5-6g×48,5 Болт М16×1,5-6g×37 Шайба 14 | 13 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 5 шт. 5 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 1.  Схема монтажная трубопроводов низкого давления, используемых для установки ТНВД модели 185 и его модификаций на двигатели ЯМЗ.

| Информация о конструктивном изменении | Лист |
| --- | --- |
|  | 5 |

| Информация о конструктивном изменении | Лист |
| --- | --- |
|  | 6 |