Тема:  Вентиляторы двигателей ЯМЗ с вязкостной муфтой

№13/2009

22  мая  2009

Довести до 
сведения:

Технического директора (сервис- 
	менеджера)

*

Начальника 
	цеха

*

Менеджера по запасным 
	частям

*

Мастеров 
(бригадиров)

*

Приемщиков

Технических 
специалистов

Тема/проблема:

Тема:  Вентиляторы двигателей ЯМЗ с вязкостной муфтой.

Рынки сбыта:

Все  рынки

I.

Общие  сведения  и  принцип  работы  вентиляторов  “Borg  Warner”:

Начиная

с

2008  года  двигатели  ОАО  «Автодизель»  комплектуются

вентиляторами  с

вязкостной  муфтой

фирмы   “Borg   Warner”   (диаметром   600   мм   для   6и-цилиндровых   двигателей   и   660   мм   для   8и-

цилиндровых

двигателей),

работающей    в

автоматическом    режиме.

Вентилятор

“Borg

Warner”

представляет  собой  пластмассовую  крыльчатку  со  встроенной    вязкостной  муфтой    и  включается  в 
зависимости   от   температуры   набегающего   потока   воздуха   после   радиатора.   Муфта   включается   с

помощью  биметаллического  термоэлемента  при  температуре  воздуха  62..68.°   С,  что  соответствует

температуре    охлаждающей    жидкости

85..93°

С.

Комплектование    вентилятором

“Borg

Warner”

осуществляется  взамен  фрикционной  муфты  производства  ОАО  «АГАТ».

II.

Применяемость  вентиляторов  “Borg  Warner”:

В   производстве используется пластмассовый вентилятор “Borg Warner” с  вязкостной муфтой для 
	двигателей ЯМЗ, который устанавливается:

1.  на  автомобили  РУП  «МАЗ»  (двигатели  V8):

На  двигатели  Евро-2:  ЯМЗ-7511.10-06,  ЯМЗ-7511.10-36,  ЯМЗ-7511.10-01  и  на  двигатели  Евро-3:  ЯМЗ- 
	6581.10-04,  ЯМЗ-6582.10-06,  ЯМЗ-6582.10-07  устанавливаются  вентиляторы  “Borg  Warner”  020003896

2

код  8.8805  с  апреля  2008г.

2.  на  автомобили  РУП  «МАЗ»  (двигатели  V6):

ЯМЗ-6562.10, 
020004190  код  8.8885  с  сентября  2008г.

ЯМЗ-6563.10    устанавливаются

вентиляторы

“Borg

Warner”

3.  на  автомобили  ОАО  «УралАЗ»:

На  двигатели  Евро-2  ЯМЗ-7601.10-14,  ЯМЗ-7601.10-04  устанавливаются  вентиляторы  “Borg  Warner”

020004190      код    8.8885  с  августа  2008г.

На  двигатели  Евро-2

ЯМЗ-7511.10-12  устанавливаются

вентиляторы  “Borg  Warner”

020003896

код

8.8805  с  мая  2008г.

На  двигатели

ЯМЗ-236НЕ2-24  устанавливаются

вентиляторы  “Borg  Warner”

020004190  код

8.8885

с

сентября  2008г.

Для  выше  перечисленных  моделей  двигателей,  под  вентиляторы  “Borg  Warner”,  ставится    привод 
7511.1308011-40  (производство  ЯМЗ).

Для  6и-цилиндровых  двигателей  (Евро-2,3)  для  установки  “Borg  Warner”  используется  проставка 
236-1306008.  На  8и-цилиндровых  двигателях  (Евро-2,3)  проставка  не  требуется.

4.  на  комбайны  «Acros»  ООО  «Ростсельмаш»:

На  двигатели  ЯМЗ-236БК-3  устанавливаются    вентиляторы  “Borg  Warner”  020004136  код  8839  с 
	сентября  2008г.  Диаметр  крыльчатки  вентилятора  660  мм  (как  на  двигателях  V8).  Вязкостная  муфта

этого   вентилятора   постоянно   включена.   При   запуске   двигателя   возможна   пробуксовка,   поэтому

установки 
вентилятора  не  требуется.  Для  этого  двигателя  применяется  привод  вентилятора:  238БК-1308011-Д

(пр-во  ЯМЗ).

Хранение  и  транспортировка  вентиляторов  “Borg  Warner”:

При    транспортировке    и    хранении    вязкостной    муфты    вентилятор    должен 
вертикально  или  горизонтально  термоэлементом  вниз!

устанавливаться

3

IV.

Взаимозаменяемость:

Вентиляторы   фирмы   “Borg   Warner”   взаимозаменяемы   с   вентиляторами   ОАО   «АГАТ»,   но   для 
установки   потребуется   новая   трубка   подвода   масла   к   компрессору,   генератор   со   шкивом   под

поликлиновой  ремень.

V.

Генераторы  для  двигателей  Евро-2,3:

Одновременно  с  внедрением  вентилятора  “Borg  Warner”  на  двигателях  Евро-2,3  стали  устанавливаться 
компакт-генераторы.

путем    замены    генераторов 
1322.3771,  Г273В2,  1702.3771  (28  в,  1  кВт)  с  клиноременным  приводом  и  передаточным  отношением

привода  2,08  на  компакт-генераторы  с  поликлиновым  приводом  и  передаточным  отношением  привода

3,67.

Двигатели  ЯМЗ-7601.10-14,  ЯМЗ-7511.10-12  (ОАО  «УралАЗ»)  комплектуются  компакт- 
	генераторами  :  7762.3701-03

(пр-во  «ЗиТ»  г.  Самара)  или  4512.3771  (пр-во  ОАО  «Элтра»  г.  Ржев)  с  поликлиновым  ремнем  6PK-860. 
	На  двигателях  Евро-2,3:  ЯМЗ-7511.10-06,-36,-01,  ЯМЗ-6562.10,  6563.10,  6582.10,  6581.10  на  РУП

«МАЗ»   устанавливаются   компакт-генераторы   (пр-во   ОАО   «БАТЭ»   г.   Борисов)   с   поликлиновым 
	приводом   генераторов.   На   двигателях   ЯМЗ-236НЕ2-24   (ОАО   «УралАЗ»)   устанавливается   компакт-

генератор  9422.3701-02  (пр-ва  «ЗиТ»  г.  Самара)  с  поликлиновым  приводом.

4

Рисунок  1.  Вентилятор  “Borg  Warner”  020004136.

Рисунок  2.  Вентилятор  “Borg  Warner”  020004190.

6

# Text boxes

III.

Проставка    на    привод    для

крыльчатка    постоянно    вращается.

включение    плавное,

На    двигатели    Евро-3:

установок

повышение    эффективности    генераторных

Причина:

5