Зам.  управляющего  директора  –  директора  по  продажам  Кязимова  Г.  Т.

Тема: Применяемость топливных трубок высокого давления на двигателях ЯМЗ V6, V8, V12.

№29/2009

03  октября  2009

Довести до 
сведения:

*

*

*

*

*

Тема/проблема:

Тема:  Применяемость топливных трубок высокого давления на двигателях ЯМЗ  V6, V8, V12.

Модель: ЯМЗ  V6, V8, V12.

Рынки  сбыта:

Все

В таблице приведены обозначения топливных трубок высокого давления, поставляемых в запчасти.

Обозначение трубки

Технические 
характеристики

Применяемость на  двигателях

236-1104308-Г

L=585±3мм  
с фланцем

ЯМЗ-236…  
головками

общими

7511.1104306-20

L=743±2мм

с одним гибом 
без фланца

ЯМЗ-7601.10-14 Евро2  
с индивид. головками

ЯМЗ-7511…

с индивид. головками

7511.1104308-10

L=569±3мм 
с фланцем

общими 
головками рядным ТНВД;

ЯМЗ-238… Евро0,1,2 с общими 
головками;

ЯМЗ-7511… с общ. головками; 
ЯМЗ-6581.10-04;ЯМЗ-6582.10,

6562.10, 6563.10

236НЕ-1104308

L=475±3мм 
с фланцем

общими 
головками сVобразным ТНВД

240-1104306

L=853±2мм

с одним гибом 
без фланца

ЯМЗ-240…

840.1112406-10

L=900±2мм

ЯМЗ-850…

ЯМЗ-8401…

одним гибом 
без фланца

Для установки трубки на какой-либо из цилиндров нужно гнуть трубки по месту. Для двигателей ЯМЗ с индивидуальными головками топливные трубки 
поставляются с одним гибом. Длина трубки замеряется от конуса до конуса по осевой линии. Внутренний диаметр топливных трубок высокого давления равен

2±0,05мм.

2

1.  Трубка высокого 
	давления.

2.  Шайба

3.  Уплотнитель* 
4.  Втулка

5.  Шайба нажимная

6.  Гайка соединительная

Рис. 1 Трубка высокого давления без фланца.

1. Трубка высокого 
	давления.

2. Шайба 
3. Фланец

4. Втулка нажимная 
5. Шайба

6. Заглушка

7. Гайка соединительная 
8. Уплотнитель*

Рис. 2 Трубка высокого давления с фланцем

*   уплотнение поставляется в комплекте с трубкой высокого давления, и требует дополнительной установки перед сборкой.

3

# Text boxes

Технических 
специалистов

Приемщиков

Мастеров 
(бригадиров)

Менеджера по запасным 
	частям

Начальника 
	цеха

Технического директора (сервис   
	менеджера)

с

Евро1,2 с

ЯМЗ-236…

Евро2 с

ЯМЗ-236…

Евро0,1 с