Департамент по гарантийному и сервисному обслуживанию

Тема:  Конструктивные изменения привода вентилятора 236НЕ-1308011, 238НБ-1308011, 238НП-1308011, 238К-1308011, 238В-1308011, 7511.1308011, 236НД-1308011

Информационный  бюллетень

№03/2008

06  октября  2008

Довести  до 
сведения:

Технического  директора 
	(сервис-  менеджера)

Начальника 
	цеха

Менеджера  по 
запасным  частям

Мастеров 
(бригадиров)

Приемщиков

Технических 
специалистов

Тема/проблема:

Конструктивное  изменение  привода  вентилятора

Модель:

Все

Все 
Краткое  содержание

Начиная  с  апреля  2008  г.  на  ОАО  «Автодизель»  на  двигатели  ЯМЗ-236М2  и  ЯМЗ-238М2  всех  модификаций  и  комплектаций  кроме  ЯМЗ- 
238АК,  ЯМЗ-238АК-4,  -5,  ЯМЗ-236ДК-2,  -5,  -9,  ЯМЗ-238ДК-1,  -2,  ЯМЗ-236Н-3,  ЯМЗ-236Б-4  и  двигателей,  на  которые  устанавливается

привод  с  муфтой  включения  вентилятора,  устанавливается  привод  вентилятора  с  централизованным  подводом  смазки.  Отличительными 
особенностями   являются:   корпус   привода,   распорная   втулка,   наличие   дополнительных   деталей:   ввертыша   и   шайбы.   Комплектация

двигателей   измененными   приводами   производится   с   установкой   дополнительных   деталей:   трубки   подвода   масла,   болтов   крепления 
трубки,  медных  шайб,  наконечника  и  заглушки.  (см.  рис.  1  и  рис.  2)

Действие  изменений

Инструкции  по  обслуживанию

В  запасные  части  привода   без  централизованной   смазки  не  поставляются   и  взаимозаменяемость   их   с  измененными   приводами   не 
сохранена.  Для  ее  обеспечения  предусмотрена  поставка  в  запасные  части  комплекта,  состоящего  из  привода  и  дополнительных  деталей:

1  шт. 
	1  шт.

2  шт. 
	1  шт.

1  шт. 
	1  шт.

1  шт. 
		1  шт.

1  шт. 
	2  шт.

3  шт.

Прим:   *   -   наконечник   840.1104349   предназначен   для   подсоединения   трубки   подвода   смазки   к   компрессору   пневмотормозов, 
который  устанавливается  на  автомобильном  заводе.

2

Составные  части  привода  вентилятора,  подвергшиеся  изменению  или  примененные  вновь:

Наименование 
	детали

До  изменения

После  изменения

Взаимозаменяемость

Корпус  привода

236НЕ-1308102-В

236НЕ-1308102-В2

не  сохранена

Втулка  распорная

236НЕ-1308514

236НЕ-1308514-А

сохранена

Разделитель

236НЕ-1308515

----------

Ввертыш

----------

316603-П29

Шайба

----------

312367-П

Трубка  подвода 
масла

----------

236НЕ-1308754

Наконечник

----------

238Н-1022838

Наконечник

----------

236-1104364

Трубка

----------

236НЕ-1308756

болт  М14×1,5- 
6g×30

----------

310096-П29

болт  М10×1-6g×40

----------

310239-П29

Шайба  14

----------

312326-П34

Шайба  10

----------

312482-П34

Наконечник

----------

840.1104349

Заглушка 
наконечника

----------

313927-П29

3

Обозначение  привода  до 
	изменения

Обозначение  привода 
	после  изменения

Обозначение  комплекта 
	запасных  частей

236НЕ-1308011-Е3

236НЕ-1308011-И

236НЕ-1308004

236НЕ-1308011-А3

236НЕ-1308011-Д

236НЕ-1308004-Б

236НЕ-1308011-Б3

236НЕ-1308011-К

236НЕ-1308004-В

238НБ-1308011-Г2

238НБ-1308011-Д

238НБ-1308004

238НП-1308011-Б2

238НП-1308011-В

238НП-1308004

238К-1308011-В2

238К-1308011-Г

238К-1308004

238В-1308011-Б2

238В-1308011-В

238В-1308004

7514.1308011-02

7514.1308011-20

7514.1308004

236НД-1308011-А

236НД-1308011-В

236НД-1308004

Таблица  обозначений  приводов  вентиляторов  до  изменения,  после  изменения  и  комплекта  запасных  частей

4

Рисунок  1  Привод  вентилятора  до  изменения  (на  двигателе)

Рисунок  2  Привод  вентилятора  после  изменения  (на  двигателе)

5

# Text boxes

корпус  фильтра  с  клапаном  в  сборе  238Б-1012015-В2 
кольцо  уплотнительное  840.1012083-20

прокладка  корпуса  масляного  фильтра  236-1012100 
прокладка  привода  вентилятора  236-1308108-Б

трубка  подвода  масла  236НЕ-1308754 
наконечник  840.1104349*

заглушка  313927-П29

болт  крепления  трубки  М14×1,5-6g×30 
болт  крепления  трубки  М10×1-6g×40

шайба  14 
шайба  10

1. 
2. 
3.

4. 
5.

6. 
7.

8. 
9.

10. 
11.

Рынки  сбыта:

Поставка                
	в  з.ч.

старой                
	детали

Не                
поставляетс

я