Устранение касания провода управления ТНВД о защитный экран ТНВД, применением

прокладки 240-1104442 на двигателях V6, V8 всех исполнений экологического класса ЕВРО-3

производство ОАО «Автодизель»

№103/2013

«19»августа 2013г.

Технического  директора  (сервис-

менеджера)

Начальника

цеха

Менеджера  по  запасным

частям

Мастеров

(бригадиров)

Приемщиков

Технических

специалистов

*

*

*

*

*

*

*

*

Тема/проблема:

Тема:

на  двигателях  V6,  V8  всех  исполнений  экологического  класса  ЕВРО-3  производство  ОАО  «Автодизель»

Модель:  ЯМЗ-6562.10,  ЯМЗ-6563.10,  ЯМЗ-6581.10,  ЯМЗ-6582.10  всех  комплектаций

Рынки  сбыта:  все

Уважаемые  коллеги!

Сообщаем   Вам,   что   с   августа   2013   года   на   двигателях   V6,   V8   всех   исполнений   экологического   класса   ЕВРО-3   производство   ОАО 
«Автодизель»  с  целью  устранения  касания  провода  управления  ТНВД  о  защитный  экран  ТНВД  применяется  прокладка  240-1104442  см.  рис.1.

Рис.  1

2

# Text boxes

Довести  до

сведения:

Устранение  касания  провода  управления  ТНВД  о  защитный  экран  ТНВД,  применением  прокладки  240-1104442