Информационный  бюллетень  №157

Применение поршня с кольцами 5340.1004013-10 взамен поршня с кольцами

5340.1004013 на двигателях семейства ЯМЗ-5340/536 производства ОАО «Автодизель»

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 30 Сентября 2015

Применение поршня с кольцами 5340.1004013-10 взамен поршня с кольцами

5340.1004013 на двигателях семейства ЯМЗ-5340/536 производства ОАО

«Автодизель»

Довести  до

сведения:

Технического  директора

(сервис-менеджера)

Начальника

цеха

Менеджера  по

запасным

частям

Мастеров

(бригадиров)

Приемщиков

Технических

специалистов

Тема/проблема:

Применение  поршня  с  кольцами  5340.1004013-10  взамен  поршня  с  кольцами  5340.1004013  на  двигателях  семейства

ЯМЗ-5340/536  производства  ОАО  «Автодизель»

Модель:

Семейства  ЯМЗ-5340/536

Уважаемые коллеги!

С сентября 2013 года на двигателях семейства ЯМЗ-5340/536 производства ОАО

«Автодизель» взамен поршня с кольцами 5340.1004013 применен поршень с кольцами

5340.1004013-10.  см. таблицам 1.

Таблица 1.

До  изменения

Поставка  в

После  изменения

Наименование

Обозначение

зап.части

Наименование

Обозначение

Взаимозаменяемость

Поршень

5340.1004015

1

Н

Поршень

5340.1004015-10

1

не  сохранена

Кольцо

Кольцо

компрессионное

5340.1004030

1

Н

компрессионное   5340.1004030-10

1

не  сохранена

верхнее

верхнее

Поршень  с

кольцами

5340.1004013

1

Н

Поршень  с

кольцами

5340.1004013-10     1

сохранена

Н – в запасные части не поставляется.

Поршни 5340.1004015 и 5340.1004015-10 отличаются высотой канавки под верхнее

поршневое кольцо: поршень 5340.1004015 высота канавки 3 мм, поршень 5340.1004015-10 высота

канавки 3,6 мм.

2

# Text boxes

Кол.

Кол.