Информационный  бюллетень  №171

Применение фильтра предварительной очистки топлива (ФПОТ) фирмы Parker, как альтернатива

ФПОТ Mann Hummel (PreLine) на двигателях семейства ЯМЗ-530 и ЯМЗ-650 производства ОАО

«Автодизель», кроме МО РФ.

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 23 мая 2016 г.

Применение фильтра предварительной очистки топлива (ФПОТ) фирмы Parker, как альтернатива

ФПОТ Mann Hummel (PreLine) на двигателях семейства ЯМЗ-530 и ЯМЗ-650 производства ОАО

«Автодизель», кроме МО РФ

Довести  до

сведения:

Технического  директора

(сервис-менеджера)

Начальника

цеха

Менеджера  по

запасным

частям

Мастеров

(бригадиров)

Приемщиков

Технических

специалистов

Тема/проблема:

Применение  фильтра  предварительной  очистки  топлива  (ФПОТ)  фирмы  Parker  ,  как  альтернатива  ФПОТ  Mann  Hummel

(PreLine)  на  двигателях  семейства  ЯМЗ-530  и  ЯМЗ-650  производства  ОАО  «Автодизель»,  кроме  МО  РФ

Модель:

Семейство  ЯМЗ-530

С  апреля 2016 года на двигателях семейства ЯМЗ-530 и семейства ЯМЗ-650 производства

ОАО «Автодизель» применяется ФПОТ фирмы Parker, как альтернатива ФПОТ Mann Hummel (PreLine)

см. таблица 1, таблица 2.

Таблица 1. Для двигателей семейства ЯМЗ-530, кроме МО РФ.

Поставщик

Наименование

Обозначение

Взаимозаменяемость

Фильтр  предварительной  очистки  топлива

PrеLine  270

5340.1105010

Взаимозаменяем  с

5340.1105010-01

Mann  Hummel

Фильтр  сменный  предварительной  очистки

топлива  PrеLine  270X

8.9389

(66  604  59  340)

8.9290

*

(66  604  59  340)

Parker

Фильтр  предварительной  очистки  топлива

Parker    LDP90YAMZ01

Фильтр  сменный  предварительной  очистки

топлива  Parker  LDP90YAMZ01

5340.1105010-01

5340.1105075-10

Взаимозаменяем  с

5340.1105010

*

*  Фильтры сменный предварительной очистки топлива не взаимозаменяемы, т.е. для каждого

фильтра свой сменный фильтр.

2

Применение фильтра предварительной очистки топлива (ФПОТ) фирмы Parker, как альтернатива

ФПОТ Mann Hummel (PreLine) на двигателях семейства ЯМЗ-530 и ЯМЗ-650 производства ОАО

«Автодизель», кроме МО РФ

По габаритным и присоединительным размерам фильтры PreLine и Parker идентичны.

Подключение трубок подачи топлива осуществляется с помощью переходников с М22 на М16.

Подключение штекеров подогревателя и датчика воды взаимозаменяемое.

Примеры маркировки фильтров сменных предварительной очистки топлива PreLine 270 рис. 1  и

Parker рис. 2, для двигателей семейства ЯМЗ-530

Рис .1

Рис .2

3

Применение фильтра предварительной очистки топлива (ФПОТ) фирмы Parker, как альтернатива

ФПОТ Mann Hummel (PreLine) на двигателях семейства ЯМЗ-530 и ЯМЗ-650 производства ОАО

«Автодизель», кроме МО РФ

Таблица 2. Для двигателей семейства ЯМЗ-650

Поставщик

Наименование

Обозначение

Взаимозаменяемость

Фильтр  предварительной  очистки  топлива

PrеLine  420  (без  датчика  воды)

650.1105510

Взаимозаменяем  с

650.1105510-02,

Mann  Hummel

Фильтр  предварительной  очистки  топлива

PreLine  420  (с  датчиком  воды)

650.1105510-01

Взаимозаменяем  с

6650.1105510-03

Фильтр  сменный  предварительной  очистки

топлива  PreLine  420Х

66  606  58  210

*

Фильтр  предварительной  очистки  топлива  Parker

LDP160YAMZ01  (без  датчика  уровня  воды)

650.1105510-02

Взаимозаменяем  с

650.1105510

Parker

Фильтр  предварительной  очистки  топлива  Parker

LDP160YAMZ02  (с  датчиком  уровня  воды)

650.1105510-03

Взаимозаменяем  с

650.1105510-01

Фильтр  сменный  предварительной  очистки

топлива  Parker  R90YAMZ01

650.1105075-10

*

*  Фильтры сменный предварительной очистки топлива не взаимозаменяемы, т.е. для каждого

фильтра свой сменный фильтр.

По габаритным и присоединительным размерам фильтры PreLine и Parker

идентичны. Подключение трубок подачи топлива осуществляется с помощью переходников с

М22 на М16. Подключение штекеров подогревателя и датчика воды взаимозаменяемое.

Примеры маркировки фильтров сменных предварительной очистки топлива PreLine и Parker.

4

Применение фильтра  предварительной очистки топлива (ФПОТ) фирмы Parker, как альтернатива

ФПОТ Mann Hummel (PreLine) на двигателях семейства ЯМЗ-530 и ЯМЗ-650 производства ОАО

«Автодизель», кроме МО РФ

Примеры маркировки фильтров сменных предварительной очистки топлива PreLine 420 рис. 1  и

Parker рис. 2, для двигателей семейства ЯМЗ-650.

Рис .1

Рис .2

5