Информационный  бюллетень  №176

Применение штуцера бокового 53443.1112150, взамен штуцера 5340.1112150 на двигателях семейства

ЯМЗ-530 производства ОАО «Автодизель»

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 28 июня 2016 г.

Применение штуцера бокового 53443.1112150, взамен штуцера 5340.1112150 на

двигателях семейства ЯМЗ-530 производства ОАО «Автодизель»

Довести  до

сведения:

Технического  директора

(сервис-менеджера)

Начальника

цеха

Менеджера  по

запасным

частям

Мастеров

(бригадиров)

Приемщиков

Технических

специалистов

Тема/проблема:

Применение  штуцера  бокового  53443.1112150,  взамен  штуцера  5340.1112150  на  двигателях  семейства  ЯМЗ-530

производства  ОАО  «Автодизель»

Модель:

Семейство  ЯМЗ-530

Уважаемые коллеги!

С июня 2016 года на двигателях семейства ЯМЗ-530 применяется штуцер боковой

53443.1112150 (рис. 2), взамен штуцера бокового 5340.1112150 (рис. 1). Таблица 1.

На штуцере боковом 53443.1112150 введены шпонки для исключения проворота его в

головке блока цилиндров при затягивании. Штуцер боковой 53443.1112150  применен на давление

топлива до 2000 бар, штуцер боковой 5340.1112150 - на давление 1800 бар.

Таблица 1.

До изменения (рис. 1)

Поставка в

После изменения (рис. 2)

Взаимозаме

Наименование

Обозначение

зап. части

старой модели

Наименование

Обозначение

няемость

Штуцер боковой

5340.1112150

Н

Штуцер боковой

53443.1112150

Сохранена

Н  - в запасные части не поставляется

2

Применение штуцера бокового 53443.1112150, взамен штуцера 5340.1112150 на

двигателях семейства ЯМЗ-530 производства ОАО «Автодизель»

Рис. 1. 5340.1112150

Рис. 2. 53443.1112150

3