Информационный  бюллетень  №182

Применение трубки подвода масла к ТНВД производства ЯЗДА измененной конструкции на двигателях

ЯМЗ-534…  ЕВРО-5

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 13 сентября 2016 г.

Применение  трубки  подвода  масла  к  ТНВД  производства  ЯЗДА    измененной  конструкции  на  двигателях

ЯМЗ-534…  ЕВРО-5

Довести  до

сведения:

Технического  директора

(сервис-менеджера)

Начальника

цеха

Менеджера  по

запасным

частям

Мастеров

(бригадиров)

Приемщиков

Технических

специалистов

Тема/проблема:

Применение  трубки  подвода  масла  к  ТНВД  производства  ЯЗДА    измененной  конструкции  на  двигателях

ЯМЗ-534…  ЕВРО-5

Модель:

ЯМЗ-534…  Евро-5  с  ТНВД  ЯЗДА

Уважаемые  коллеги!

Применение  трубки  подвода  масла  к  ТНВД  производства  ЯЗДА  53443.1111614-10  взамен  трубки  подвода  масла

53443.1111614.

До  изменения  (рис.1)

После  изменения  (рис.  2)

Взаимозаменяемость

Наименование

Обозначение

Кол.

Наименование

Обозначение

Кол.

Трубка  подвода  масла

53443.1111614-10

1

Покомпонентно

Трубка  подвода  масла

1

к  топливному  насосу

невзаимозаменяемые.

к  топливному  насосу

53443.1111614

Рукав  подвода  масла

5340.3509259  или

236-1111614

1

Комплектно

взаимозаменяемость

Шайба

8.9211

4

Шайба

8.9211

7

сохранена

-

-

-

Болт  М10х1х40

310239-П29

1

-

-

-

Скоба

5340.3724530

1

2

Применение  трубки  подвода  масла  к  ТНВД  производства  ЯЗДА    измененной  конструкции  на  двигателях

ЯМЗ-534…  ЕВРО-5

До  изменения

Рис.  1

3

Применение  трубки  подвода  масла  к  ТНВД  производства  ЯЗДА    измененной  конструкции  на  двигателях

ЯМЗ-534…  ЕВРО-5

После  изменения

Рис.  2

4